## Slide 1: دانشگاه صنعتي اصفهان دانشكده صنايع و مركز برنامه ريزي سيستمها برنامه ريزي نگهداري و تعميرات 1394 – 1

## Slide 2
هدف : ارائه يک روش علمي براي طرح و تدوين
سيستم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات

## Slide 3
منابع:
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني صنايع) به انضمام چهار فصل جديد،
علي حاج شير محمدي، انتشارات ارکان دانش، ويراست جديد، چاپ 18 آبان 90، اصفهان.
2. نگهداري و تعميرات (سازماندهي، برنامه ريزي، کنترل)، تاليف وايت، ترجمه گروه
مهندسي صنايع، انتشارات جهاد دانشگاهي صنعتي شريف، بهمن 1369، تهران.
3. استراتژيهاي تعميرات و نگهداري و قابليت اطميناني، تاليف جاردين، ترجمه دکتر
محمد حسين سليمي، انتشارات دانشگاه صنعتي اميرکبير، چاپ اول، 1370، تهران.
کد جزوه: 131053
4. اصول برنامه ريزي مهندسي تعميرات و نگهداري، محمد سيد حسيني، انتشارات دانشگاه
علم و صنعت ايران،
5. مهندسي تعميرات و نگهداري، دکتر نظام الدين فقيه، انتشارات نويد، 1371، شيراز.

## Slide 4
منابع:
6. مديريت نگهداري و تعميرات ( مفاهيم و روشها)، ترجمه و تاليف دکتر حميد داودپور،
انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اميرکبير، چاپ اول، 1388، تهران.
Management of Industrial Maintenance, by: A. Kelly and M.J. Harris
7. مديريت نگهداري و تعميرات (مدل سازي وبهينه سازي)، دکتر حميد رضا گل مکاني،
انتشارات دانشگاه صنعتي امير کبير واحد تفرش، چاپ اول، 1388، تفرش.
Maintenance, Replacement, and Reliability; Theory and
Applications, by: Jardin, 2006.
8. الگوگيري از بهترين تجربيات در مديريت نگهداري و تعميرات، تاليف تري وايرمن، ترجمه
دکترعليرضا معيني و همکاران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول، 1385، تهران.
Benchmarking best practices in maintenance management,
By: Terry Wireman

## Slide 5
منابع:
9. مهندسي تعميرات و نگهداري، تاليف دکتر کمال الدين رحماني، 1384، تبريز.
10. برنامه ريزي سيستماتيك نظام نگهداري و تعميرات در بخش صنايع و خدمات ،
تاليف و ترجمه سيد محمد سيد حسيني ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي ،
چاپ سوم 1384 ، تهران.
11. Maintenance Management Techniques,
by: A. S. Corder, McGraw-Hill, 1976.
12. Maintenance Planning, Control & Documentation,
by: E. N. White, 1973.

## Slide 6
يک مقدمه کوتاه

## Slide 7
مباحث مديريتي در کارخانه ها از مهمترين موضوعات و مباحث اقتصادي جوامع است و واحدهاي درسي رشته مهندسي صنايع عمدتا در اين راستا مي باشد.
در کنار توسعه سخت افزارها و سرمايه گذاري ها بر روي ماشين آلات و ساختمان ها ، لازم است آموزش مديريت از شان و کيفيت بالايي برخوردار باشد تا نظام هاي جديد مديريتي در برنامه ريزي ، سازماندهي ، تجهيز نيروي انساني ، هدايت و رهبري ، کنترل و مديريت اطلاعات ، جايگزيني روش هاي سنتي اداره کارخانه ها بشود تا بتوان به زايش داخلي صنايع دل بست.

## Slide 8
در کشور ما با درآمدهاي حاصل از صادرات نفت ، مرتبا ظرفيت هاي نو ايجاد مي شوند اما اغلب کارخانه هاي جديد به علت سوء مديريت و نبودن بسترهاي محيطي مناسب براي رشد از مسير پويايي دور مانده و راه تنزل و فرسودگي را طي مي کنند و دولت براي اين که اين قبيل صنايع با تعطيلي و بحران کارگري رو به رو نشوند به آن ها منابع مالي و سوبسيدهايي ترزيق مي کند و اين دور باطل يعني بهره وري پايين ، کيفيت نامناسب محصول و وابستگي هرچه بيشتر به بودجه کل کشور ادامه مي يابد.

## Slide 9
لازمه ي رشد و توسعه ي صنايع علاوه بر بستر سازي قانوني ، اقتصادي و ثبات در محيط ، برخورداري از مديران برجسته ، کار آزموده و منتخب از خود صنعت مي باشد.
تا ديناميزم هاي داخلي رشد بهره وري و توسعه دانش فني و ايجاد محيطي براي ابداع و نوآوري و يادگيري در صنايع کشور شکل نگيرد، صنايع دولتي موجود رشد نيافته و محصولات آن ها قادر به رقابت در بازارهاي حتي داخلي تا چه رسد به بازارهاي جهاني نخواهند بود .

## Slide 10
يکي از تخصص هاي مهندسان صنايع، نگهداري و تعميرات تجهيزات و استمرار کارکرد آنها و کاهش موثر و کاراي توقفات ماشين آلات، تجهيزات و دستگاه هاي موجود در خط توليد کارخانجات و کارگاه هاي صنعتي است.
اغلب ما در مواجهه با چنين مسايلي سعي مي کنيم از روش ساده سعي وخطا در تحليل آن استفاده کنيم :

## Slide 11
روش ساده سعي وخطا:
توليد مي کنيم و توليد مي کنيم.
هر وقت ماشيني خراب شد، به هر قيمتي شده تعميرش مي کنيم و آن را به چرخه توليد باز مي گردانيم و در اين راه از هيچ کوششي دريغ نمي کنيم.
تا وقتي تجهيزاتي خراب نشده اند لازم نيست نگران باشيم و لازم نيست بيهوده هزينه اي به سازمان تحميل کنيم.
متاسفانه اين روش، روش صحيح و مناسبي نيست و ثابت شده که پر هزينه ترين روش است!
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات و کاهش هزينه هاي مربوطه مساله ي مهمي در اغلب واحدهاي صنعتي است و عدم بهره گيري از روش هاي علمي در حل آن مي تواند سود دهي و کيفيت محصولات را تحت تاثير مستقيم خود قرار دهد.

## Slide 12
برخي ملزومات پايه براي رشد و توسعه ي صنايع :
بستر سازي قانوني
وجود سيستم قضايي مستقل از دولت
ثبات اقتصادي
ثبات سياسي
حذف انحصار و ايجاد فضاي رقابت
تدوين و اجراي قوانين حمايت از مصرف كننده
شان و کيفيت بالاي آموزش مديريت
بكارگيري مديران برجسته ، کار آزموده و منتخب از خود صنعت
خاتمه دادن به سوء مديريت ها
جايگزيني روش هاي سنتي اداره کارخانه ها با روشهاي علمي

## Slide 13
آقاي دکتر دمينگ در يکي از سخنرانيهايش در ايالات متحده ميگويد :
“در راستاي حمايت از صنايع و توليدات داخلي و به جاي پرداختن به مقوله اساسي کيفيت ، اگر بخواهيم صرفا به تصويب مقررات سفت و سخت و بستن تعرفه هاي سنگين گمرگي بسنده کنيم ، نتيجه اي نخواهد داشت مگر ترويج بي لياقتي “

## Slide 14
يک گروه مديريت متعهد، شايسته و منطقي لازمه هر تجارت و فعاليت موفقي
است و هيچ چيز (از جمله 6Sigma, TQM, TPM, RCM, EFQM, و شعارهاي
مشابه و فعاليتهاي شعاري اينچنيني) به خودي خود قادر به ارائه اين جزء اساسي
در هر سازمان موثري نخواهد بود.

## Slide 15
سرفصل ها :
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات

## Slide 16
سرفصل ها ( ادامه) :
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 17
CM : Condition Monitoring
CBM : Condition – Based Maintenance
TBM : Time – Based Maintenance
PM : Preventive Maintenance
PdM : Predictive Maintenance
TPM : Total Productive Maintenance
برخي اصطلاحات :

## Slide 18
RCM : Reliability – Centered Maintenance
AM : Asset management
EAM : Enterprise asset Management
PAM : Physical Asset Management
MMIS : Maintenance Management
Information Systems
CMMS : Computerized Maintenance
Management Systems
FMEA : Failure Modes and Effects Analysis
OEE : Overall Equipment Effectiveness
AM : Anticipatory Maintenance

## Slide 19
تاريخچه

## Slide 20
2013
Run-to-Failure Management
Preventive Maintenance (PM)
Time Based Maintenance (TBM)
Total Productive Maintenance (TPM)
Predictive Maintenance (PdM)
Condition Based Maintenance (CBM)
Computerized Maintenance Management Systems (CMMS)
Reliability Centered Maintenance (RCM)
1900 1950 1960 …

## Slide 21
Depending on the specific industry :
between 15 and 60 percent
Maintenance costs can directly impact plant profitability
In all manufacturing or production plants :
Maintenance costs
a major part of
total operating costs

## Slide 22
For example, in food related industries, average maintenance costs represent about 15 percent of the cost of goods produced,
and,
maintenance costs for iron and steel, pulp and paper, and other heavy industries represent up to 60 percent of the total production costs.

## Slide 23
Recent surveys of maintenance management effectiveness
indicate that one-third—33 cents out of every dollar—of all
maintenance costs is wasted as the result of unnecessary
or improperly carried out maintenance.
The reason for this ineffective management is the lack of
factual data to quantify the actual need for repair or
maintenance of plant machinery, equipment, and systems.

## Slide 24
product quality ,
production costs ,
and more important , on profit.
The general opinion has been:
“Maintenance is a necessary evil.”
or :
“Nothing can be done to improve maintenance costs.”
Until recently, management have ignored the impact of the maintenance operation on :

## Slide 25
Perhaps these statements were true 20 or 30 years ago,
but :
the development of computer based instrumentation
that can be used to
monitor the operating condition of
plant equipment, machinery, and systems has provided
the means to manage the maintenance operation :
reduce or eliminate unnecessary repairs,
prevent catastrophic machine failures, and
reduce the negative impact on the profitability

## Slide 26
Two types of traditional maintenance
management techniques :
Run – to - failure maintenance
2. Preventive maintenance

## Slide 27
The logic of run-to-failure management is simple :
When a machine breaks down , fix it.
Plant does not spend any money on
maintenance until a machine or system
fails to operate.
On the surface it sounds reasonable.
It is the most expensive method of
maintenance management.

## Slide 28
Analysis of maintenance costs indicates that a repair performed in the run-to-failure mode will average about three times higher than the same repair made within a scheduled or preventive mode.
Scheduling the repair minimizes:
the repair time ,
and associated labor costs ,
and also reduces the negative impact of lost production.

## Slide 29
All preventive maintenance management programs are time - based.
Maintenance tasks are based on elapsed time or hours of operation.
.The actual implementation of preventive maintenance varies greatly:
Some programs are limited and consist of only lubrication and minor adjustments.
Comprehensive preventive maintenance programs
schedule repairs, lubrication, adjustments, and
machine rebuilds for all critical plant machinery.

## Slide 30
Philosophy of predictive maintenance is that :
regular monitoring of
the actual mechanical condition,
operating efficiency, and
other indicators of the operating condition of
machines and process systems,
will provide the data required to ensure the
maximum interval between repairs and
minimize the number and cost of
unscheduled outages created by machine failures.

## Slide 31
Predictive maintenance uses the actual operating condition of
plant equipment and systems to optimize total plant operation.
PdM obtains the actual operating condition of critical plant systems and based on this actual data schedules all maintenance activities on an as-needed basis.
PdM optimizes the availability of process machinery and greatly reduces the cost of maintenance.
It also improves the product quality, productivity, and profitability of
manufacturing and production plants.

## Slide 32
Some PdM management tools:
Lubricating oil analysis ,
vibration monitoring ,
process parameter monitoring ,
thermography ,
tribology ,
visual inspection
nondestructive testing technique.
1.تحليل روغن در عمليات روغنکاري
2.نظارت و مراقبت لرزش و ارتعاشات
3.نظارت و مراقبت پارامترهاي فرآيند
4.دما نگاري
5.مطالعه سايش
6.بازرسي هاي چشمي
7.تکنيک هاي تست غير مخرب

## Slide 33
Too many of the predictive maintenance programs that have been implemented have failed to generate measurable benefits.
Can eliminate these
restrictions
Gain maximum benefits from the
predictive maintenance program
These failures have not been caused by technology limitation, but
rather by the failure to make the necessary changes in the workplace
that would permit maximum utilization of these predictive tools.

## Slide 34
ساختار دولتي
تعدد سيستم ها
فشار توليد
سطحي نگري و عدم تمايل به امور بنيادي
عدم بومي سازي
عدم صرف زمان کافي براي شناخت و علاقه به برنامه ريزي سريع
برخي از عوامل محدود کننده درمحيطهاي صنعتي ايران :

## Slide 35
عدم پي گيري مستمر
فرهنگ سازماني
ساختار سازماني
عدم اعتقاد سطوح مختلف مديريت
عدم پي گيري مديريت
انگيزه

## Slide 36
مقاومت در مقابل تغيير
درک نادرست فلسفه کارها
آموزش ناکافي در سطوح مختلف
تخصيص نيروي ناکافي
مشکلات و موانع تجهيزاتي

## Slide 37
کليات

## Slide 38
استفاده از روش علمي براي طرح و تدوين سيستم
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات؛
برخي از عواملي که باعث لزوم اين نوع برخورد مي شوند :
  افزايش ميزان سرمايه گذاري
  افزايش ظرفيت توليد
  سيستم هاي اتوماسيون
  پيشرفت تکنولوژي
  افزايش راندمان

## Slide 39
مزاياي ايجاد و بهبود سيستم نگهداري و تعميرات :
حفظ سرمايه ها ( ماشين آلات و ساختمانها و ... )
و افزايش عمر مفيد کارخانه
کنترل هزينه هاي نگهداري و تعميرات
ايجاد محيط امن
حداکثر استفاده از ماشين آلات و کاهش زمان بيکاري آنها
ارزيابي عملکرد ماشين آلات ( به منظور تنظيم سياستهاي آتي )

## Slide 40
آثار اتوماسيون بر امر نگهداري و تعميرات :
  پيچيده تر شدن و پر هزينه تر شدن کار نت
  کاهش نسبي تعداد پرسنل مستقيم توليد و افزايش
نيروي انساني درگير در نت
  افزايش قابل توجه هزينه هاي ناشي از بيکاري سيستم
  نياز به سيستماتيک بودن روش نت

## Slide 41
مهارتهاي توليد
روند احتياج
به مهارتها
مهارت هاي نت
زمان

## Slide 42
زمان
 | دوره خودکار کامل
 | دوره فعلي
 | دوره صنايع دستي
دستمزد کارکنان نت
دستمزد کارکنان توليد

## Slide 43
تقسيم بندي کلي موضوع نت :
نگهداري و تعميرات
تعميرات بدون برنامه ( اضطراري )
تعميرات برنامه ريزي شده
تعميرات پيشگيري
PM
تعميرات بعد از خرابي
تعميرات اصلاحي
CM

## Slide 44
تعميرات اصلاحي CM :
تغييرات در طرح ماشين آلات
( بهسازي طرح ماشين ها براي جلوگيري از خرابي هاي تکراري )
تعميرات پيشگيري PM :
بازديدهاي فني
سرويسهاي فني ( تنظيم , روغن کاري , تميز کاري )
تعميرات اساسي دوره اي ( کل سيستم تعطيل و تعميرات اساسي انجام مي شود )

## Slide 45
هزينه هاي نگهداري و تعميرات :
مستقيم : هزينه ساعات کارکرد نيروي انساني , دستمزد
کارگران , مواد و قطعات ، هزينه هاي بالا سري و . . .
غير مستقيم : هزينه رکود در امر توليد در اثر توقف
ماشين ها و يا انتظار ماشينها براي تعمير ,
ضايع شدن مواد در حال توليد در اثر
خرابي هاي ناگهاني و . . .

## Slide 46
افزايش فعاليت هاي مربوط به PM باعث کاهش فعاليت هاي
تعميرات اضطراري مي شود و بين اين دو يک حالت بهينه اي
وجود دارد .
از فعاليت هاي بخش نت پيدا کردن حدود اقتصادي ( و يا بهينه )
فعاليت هاي مربوط به PM و اضطراري است .

## Slide 47
هزينه ها
هزينه تعميرات
مجموع هزينه ها
هزينه تعميرات
اضطراري
ميزان اعمال
تعميرات پيشگيري
مقدار بهينه اعمال
تعميرات PM

## Slide 48
در حال حاضر به موضوع زير در طراحي و استفاده از سيستم ها
توجه مي شود :
وسايل و تجهيزات را چگونه طراحي مي کنيم و بسازيم
که عمر اقتصادي بيشتري داشته باشند و تعمير و نگهداري
آنها راحت تر باشد ؟

## Slide 49
نتايج حاصل از اعمال برنامه هاي نت :
1- امکان برنامه ريزي و کنترل توليد
2- کم شدن ضايعات توليد
3- برخورداري محصول از کيفيت بهتر
سيستم نگهداري و تعميرات
هزينه ها
نتايج

## Slide 50
ادامه نتايج:
4- جلوگيري از رکود توليد
5- کم شدن احتياج به ظرفيت هاي اضافي
6- بالا رفتن عمر اقتصادي ماشين آلات
7- کم شدن احتياج به نگهداري محصولات نيمه تمام بين کارگاهي
8- تأمين ايمني براي بهره برداري از تجهيزات

## Slide 51
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 52: برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات

## Slide 53
برنامه ريزي :
نگهداري پيشگيري
تعميرات اصلاحي
تعميرات اساسي
تعويض قطعات
پيش بيني و تهيه لوازم يدکي
ثبت و نگهداري اطلاعات
پيش بيني براي تعميرات اضطراري
کنترل : کنترل صحيح در اجراي برنامه ها

## Slide 54
ضروريات يک سيستم نت :
1- برنامه نت براي ساختمانها و تجهيزات
2- کنترل اجراي برنامه
3- مستند سازي , ثبت و تجزيه و تحليل نتايج

## Slide 55
اجزاء اصلي يک سيستم نت :
1- ليست تجهيزات ( شناسنامه تجهيزات )
2- برنامه زمان بندي نت
3- راهنماي فعاليت ها
4- کنترل فعاليت هاي نت
5- برنامه زمان بندي تأيين نيروي انساني

## Slide 56
6- ثبت فعاليت هاي نت
7- سازماندهي پشتيباني نت
8- هماهنگي با بخش توليد
9- تعميرات اساسي و کلي
10- سيستم هزينه
11- آموزش

## Slide 57
اجزاء اصلي يک سيستم نت :
1- ليست تجهيزات ( شناسنامه تجهيزات ) :
خلاصه فهرست کامل و بهنگامي از کليه تجهيزات , دستگاهها و کلاً
دارائي هاي فيزيکي که بايد نگهداري و تعميرات شوند .
به طور معمول امور مالي چنين ليستي را در اختيار دارد (بر چسب اموال ).
2- برنامه زمان بندي نت :
تهيه برنامه هاي زمان بندي براي بازديد ها , روغن کاري ها و . . . براي کليه
اقلام موجود در ليست تجهيزات .

## Slide 58
3- راهنماي فعاليت ها :
فرم هايي که کليه فعاليت هاي مربوط به امور نت به طور دقيق و مرتب
در آن مشخص باشد .
4- کنترل فعاليت هاي نت :
فعاليت هاي تعيين شده در برنامه نت در زمان هاي مشخص به اجرا در آيد .
5- برنامه زمان بندي تأمين نيروي انساني :
تخصيص نيروي انساني لازم براي فعاليت هاي نت .

## Slide 59
6- ثبت فعاليت هاي نت :
همه فعاليت هاي انجام شده مستند و مکتوب شود .
استفاده هاي بعدي
گزارش به مديريت
7- سازماندهي پشتيباني نت :
سازمان دهي اطلاعات فني , قطعات يدکي , ابزار و . . .

## Slide 60
8- هماهنگي با بخش توليد :
وجود سيستم مؤثري جهت توافق با مديريت توليد در مورد زمان انجام
فعاليت هاي نت .
9- تعميرات اساسي و کلي :
انجام تعميرات اساسي مبتني بر برنامه زمان بندي نت
10- سيستم هزينه :
روشهاي هزينه يابي در بخش نت
11- آموزش :
آموزش هاي لازم براي افراد در مورد عملکرد سيستم نت ، آموزش تعميرکاران، ...

## Slide 61
ليست ( شناسنامه ) تجهيزات :
سازمان نت بايد ليست کامل و بهنگامي از کليه تجهيزات ,
دستگاهها و دارائي هاي فيزيکي صنعت که نياز به برنامه ريزي
نت دارند , داشته باشد .
بطور معمول امور مالي چنين ليستي را در اختيار دارد ولي
مشخصات آن هرگز براي استفاده در امور فني کافي نيست .

## Slide 62
برخي از اطلاعات بر روي شناسنامه ماشين آلات
و تحهيزات عبارتند از : (مشاهده نمونه)
- نام دستگاه
- شرح دستگاه
- شماره دستگاه
- مشخصات فني دستگاه
- محل نصب و استقرار دستگاه
- اطلاعات در مورد فروشندگان

## Slide 63
- اطلاعات مالي ( قيمت خريد , شماره سفارش , نرخ استهلاک و . . . ) .
- ليست قطعات اصلي نصب شده روي دستگاه شامل
( پمپها , موتورها , جعبه دنده ها و . . . ) .
- انواع تاسيسات لازم جهت بهره برداري از دستگاه .
- محل نگهداري کاتالوگ ها , مدارک فني و نقشه ها .
- اندازه دستگاه و وزن آن و مساحتي که روي زمين
اشغال مي کند .
- تاريخ نصب .

## Slide 64
گروه بندي تجهيزات :
تقسيم بندي اقلامي که بايد براي آنها برنامه ريزي نت
صورت گيرد ؛
به صورت هاي مختلفي بر حسب مورد انجام مي گيرد :

## Slide 65
1- محل نصب ( استقرار ) :
در مواردي که فعاليت هاي مربوط به نت قسمت به قسمت
انجام پذيرد .
اگر نوع فعاليت هاي نت در قسمت هاي مختلف متفاوت
باشد , اين نوع کاربرد دارد .
2- گروه فني ( تخصص ) :
اگر براي انجام فعاليت هاي نت , تخصصهاي مختلفي مورد نياز
باشد , از اين نوع دسته بندي استفاده مي شود .
مثلأ سيستم هاي الکترونيکي , هيدروليکي .

## Slide 66
3- روش نت :
اگر بتوان تعميرات را بطور کامل مجزا کرد ,
بر حسب اين مورد که :
بعضي فقط احتياج به تعميرات اساسي دارد .
بعضي فقط احتياج به تعويض قطعات در زمان هاي خاص دارد .
بعضي بر اساس قرارداد هاي تعميراتي با خارج کارخانه نگهداري و تعميرات
مي شوند .
تجهيزات را بر اين اساس از هم مجزا و گروه بندي مي کنند .

## Slide 67
برنامه زمان بندي :
فعاليت هاي نت , براي هر يک از تعميرات , همراه با زمان
مربوطه , در برگه هاي زمان بندي مشخص مي شود .
برخي اطلاعات در برگه زمان بندي بشرح زير است :
1- ميزان مهارت کارگر مورد نياز
2- دوره انجام کار
3- شرح کاري که بايد انجام شود
4- زمان استاندارد تخميني براي انجام کار
روي کارت

## Slide 68
5- کار انجام شده
6- شخص انجام دهنده کار
براي تهيه برنامه زمان بندي نت , نه تنها تمام فعاليت هاي مربوط
به نت بايد مشخص و ثبت شود , بلکه تعداد دفعات انجام آنها هم
بايد مد نظر باشد .
پشت کارت

## Slide 69
اطلاعات اساسي مورد نياز براي تهيه برنامه هاي زمان بندي نت
را مي توان از منابع زير تهيه نمود :
1- کتابچه راهنما که توسط توليد کننده تجهيزات تهيه شده است .
2- تجربه و دانش و مهارت مسئول برنامه ريز نت .
3- توصيه هاي فروشنده .

## Slide 70
الف . برنامه ريزي
راهنماي فعاليت ها :
ب. کنترل
1- براي تمامي فعاليت هاي مربوط به نت , اعم از PM ,
اساسي و يا اصلاحي مي توان راهنماي فعاليت تهيه کرد .
2- براي فعاليت هايي که در برنامه زمان بندي ذکر شده بود ,
راهنماي فعاليت ها تهيه مي شود .

## Slide 71
3- ذکر جزئيات و نحوه ي ارائه مطالب , با در نظر گرفتن نوع
سيستم , سطح سواد , مهارت تعمير کار و پيچيدگي تجهيزات
مي باشد .
4- در کارخانه هايي که تعميرکاران از سطح سواد و مهارت بالايي
برخوردار باشند , شايد تهيه راهنماي فعاليت ها لازم نباشد .

## Slide 72
ولي در هر صورت در مواردي که کنترل کلي و دقيق , يا مطالعه
روش و زمان سنجي کار در مطالعات بهره وري ضروري باشد ,
لازم است که راهنماي دقيقي تهيه شود .
حتي براي تخمين مدت زمان لازم براي انجام کارها در برنامه
زمان بندي نت و در برآورد نيروي انساني , بايد دستور العمل
دقيقي براي اجراي فعاليت ها تهيه شده باشد .

## Slide 73
دستي
سيستم کنترل فعاليت هاي نت :
کامپيوتري
بايد سيستم مناسبي جهت کنترل فعاليت ها و زمان انجام آنها تهيه
شود . که سر رسيد هر فعاليتي که شد آنرا اعلام کند و پي گيري
براي انجام آن بشود .

## Slide 74
يک روش، استفاده از کارتهاي برنامه ريزي است که در فايل هاي
معمولي جمع آوري مي شود .
روش ديگر , استفاده از سيستم هاي پيشرفته الکترونيکي
مجهز به کامپيوتر و ثبت کننده خود کار که برنامه نگهداري و
تعميرات مربوط به دوره هاي مختلف را ضبط و ارائه کند .

## Slide 75
انتخاب نوع سيستم کنترل , به صورت دستي يا کامپيوتري ,
بستگي به تعداد فعاليت هاي مربوط به نت در سازمان دارد .
هر چه تعداد فعاليت ها بيشتر باشد استفاده از سيستم هاي
الکترونيکي و کامپيوتري توجيه پذيرتر است .

## Slide 76
-- ليست تجهيزات
-- برنامه زمان بندي ( نوع کار _ دوره انجام )
-- کارت کار ( براي هر شخص يک کارت صادر مي شود
که در آن نوع کار و تاريخ انجام آن
ذکر مي گردد ) .
-- راهنماي فعاليت ها ( کمکي براي کارت کار _ راهنماي کمکي برا ي انجام فعاليتها ) که شرح
جزئيات کار در رابطه با برنامه زمان بندي
و کارت کار است .

## Slide 77
برنامه زمان بندي تأمين نيروي انساني :
ميزان نيروي انساني لازم به تفکيک تخصصهاي مختلف
برآورد مي شود .
ثبت ساعات کار لازم براي انجام فعاليت هاي نت در هر
دوره و خلاصه کردن آنها به تفکيک تخصصهاي لازم .
محاسبه مجموع ساليانه بر حسب نوع فعاليت ؛
( هفتگي , ماهانه , شش ماهه , . . . ) و نوع کارگر مورد نياز .

## Slide 78
در اکثر کارخانه ها , برآورد نيروي انساني بصورت ساليانه
انجام مي گيرد .
توجه به شيوه کار تعميرکاران , در امر برنامه ريزي مهم است .
مثلأ زمان لازم جهت رسيدن تعمير کار به محل انجام کار و نيز
بيکاري هاي مجاز .
نهايتاً : کل نفر _ ساعت لازم در سال برآورد مي شود .

## Slide 79
براي استفاده هاي بعدي
ثبت اطلاعات فعاليت هاي نت :
براي گزارش به مديريت
هر نوع عملياتي که در بخش نگهداري و تعميرات انجام مي شود ,
بايد ثبت شود .
ثبت اطلاعات و کارهاي انجام شده به طرق گوناگوني مي تواند
انجام شود .
مثلاً استفاده از فايل هاي ساده , استفاده از کامپيوتر و . . . .

## Slide 80
معمولاً تهيه ليست خيلي کامل , هزينه و وقت زيادي مي گيرد .
ممکن است براي بررسي هزينه اي چنين ليستي لازم آيد .
مزاياي ثبت اطلاعات :
- مقايسه برنامه با عمل ( در مورد کار انجام شده نسبت به برنامه )
- مشخص شدن کار هاي برنامه ريزي نشده براي بهنگام کردن برنامه
و برنامه ريزي بهتر در آينده .

## Slide 81
- تعيين ميزان از کار افتادگي ها در طول دوره
- تعيين نسبت فعاليت هاي پيشگيري انجام شده به فعاليت هاي
اضطراري و فعاليت هاي اصلاحي
- مقايسه واحد هاي عملياتي گوناگون از نظر نياز خدماتي و تعميراتي
- ايجاد شناخت نسبت به ماشين آلات
- روند مصرف مواد

## Slide 82
از کار افتادگي ماشين ها :
- زمان معطلي در هر خط توليد و براي هر ماشين و هر اپراتور
- زمان لازم براي عيب يابي و رفع توسط افراد مختلف
( براي نقايص و موارد گوناگون ) در هر ماشين .
- نظرات در مورد دلايل از کار افتادن ماشين .
- مشخص شدن ليست واقعي زمان از کار افتادگي به زمان توليد .

## Slide 83
- مشخص شدن فعاليت هايي که زمان معطلي آنها زياد است .
- روشن شدن نيازهاي آموزشي تعميرکاران در زمينه هاي خاص
( عيب يابي دستگاه هاي الکتريکي و ... ) .
- مشخص شدن کاراترين افراد براي امور تعميرات .
- مشخص شدن قطعات يدکي مورد نياز .
- نيازهاي آموزشي اپراتورها .

## Slide 84
هماهنگي با بخش توليد :
1- هماهنگي کامل بين برنامه ريزي و کنترل توليد با بخش
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات ضروري است .
وجود سيستم مؤثري جهت توافق با مدييريت توليد براي
توافق در مورد زمان انجام فعاليت هاي نت .

## Slide 85
2- ميزان هماهنگي لازم بستگي به نوع فرآيند دارد . هر چه فرآيند
پيوسته تر باشد هماهنگي بيشتري لازم است .
3- ارتباط به دو صورت است :
کوتاه مدت : به صورت در خواست تعمير و سرويس از طرف بخش توليد .
بلند مدت : به صورت برنامه ريزي در بخش نت انجام مي شود .

## Slide 86
تعميرات اساسي و کلي :
در برنامه ريزي نگهداري و تعميرات , زمان مناسبي انتخاب
و براي تعميرات اساسي تعيين مي شود .
زمان مناسب : - تعطيلي سالانه کارگران
- از کار افتادن خطوط توليد
- موقع تغيير نوع توليد

## Slide 87
علاوه بر تعيين تعميرات اساسي , بايد برنامه تعميرات اساسي هم مشخص شود .
- برنامه اجرايي عمليات
- پيش بيني نيروي انساني لازم
برنامه تعميرات اساسي ( تعداد و مهارت هاي لازم )
- پيش بيني مواد لازم و تهيه آنها
قبل از رسيدن زمان تعميرات اساسي

## Slide 88
ساليانه ممکن است يک نفر مهندس برنامه ريز بطور
تمام وقت کارش فقط همين باشد .
تعمير و تعويض غلطکها , قالب ها , ابزار اساسي ,
کمپروسورها , پمپ ها , موتور ها , تجهيزات تهويه مطبوع ,
گيربوکس ها , اجزاء گردنده فعال ماشين ها و . . .
منبع اطلاعاتي جهت برنامه ريزي :
توصيه هاي فرشندگان , عمر مفيد تخميني براي اجزاء ماشين ها و . . . .

## Slide 89
سيستم هزينه :
سيستم نت بايد طوري طراحي شود که هزينه يابي کامل و
دقيقي از فعاليت هاي انجام شده و مواد مصرف شده
امکان پذير باشد .
بايد کارت کار , برگ در خواست مواد , در خواست تعمير و همچنين
گزارشات به روز نقص در ماشين ها، کد گذاري شده باشد .

## Slide 90
بايد مراکز هزينه مشخص باشد تا بتوان هزينه يابي کرد .
مراکز هزينه ممکن است بر اساس موارد زير مشخص شود :
1- کارگاه هاي مختلف
2- خطوط توليد
3- ماشين آلات
4- ساختمان ها
5- قسمت هاي خاص بطور جداگانه ( مثلا : غذا خوري ,
بخش هاي اداري و . . . )

## Slide 91
تشکيلات پشتيباني نت ( فراهم نمودن امکانات ) :
يک گروه از افراد مسئوليت انجام فعاليت هاي پشتيباني و
فراهم نمودن امکانات را بر عهده دارند .
تأمين مواد و قطعات يدکي
تجهيزات حمل و نقل
ابزار و تجهيزات آزمايش
دستور العمل هاي فني

## Slide 92
آموزش :
آموزش هاي لازم براي افراد در مورد عملکرد سيستم نت؛
آموزش تعميرکاران ؛
در هر دوره آمزشي ارکان زير بايد مشخص شود:
اهداف آموزش
مدت آموزش
روش آموزش
افرادي که بايد آموزش ببينند

## Slide 93
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 94: نمونه هايي از سيستم کنترل

## Slide 95
نکته مهم، پويايي در امر برنامه ريزي نت است . در امر برنامه ريزي
نت , ابتدا يک برنامه اوليه تهيه مي شود , سپس اين برنامه
اوليه توسط عمل کنترل مرتباً بهنگام , اصلاح و تکميل
مي شود تا در نهايت يک برنامه کامل و جامع از کار در آيد .
دو هدف اصلي کنترل نگهداري و تعميرات عبارت است از :
1- اجراي هر کار مورد نياز در زمان مناسب
2- بدست آوردن اطلاعات لازم براي پشتيباني و اطلاعات بازگشتي

## Slide 96
براي کارگاه هاي صنعتي کوچک , جهت کنترل فعاليت هاي
برنامه ريزي شده ي نگهداري و تعميرات مي توان از
سيستم هاي دستي استفاده نمود .
براي کارگاه هاي بزرگ و کارخانجات , استفاده از سيستم هاي
کامپيوتري لازم است .

## Slide 97
نتايج حاصل از کنترل درست و دقيق :
1- تغيير , بهنگام سازي و تنظيم سياست هاي نت .
2- تغيير در روش هاي بهره برداري از دستگاه ها .
3- تغيير در طرح و استقرار ماشين آلات .
4- مدرنيزه سازي .
5- بازنشسته و از دور خارج کردن ماشين ها و جايگزيني
ماشين هاي نو .

## Slide 98
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 99: مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات

## Slide 100
گزينش صحيح و تعليم و تربيت کارکنان بخش نت اهميت
زيادي دارد .
هماهنگي بين بخش توليد و نت :
تماس مداوم و همکاري نزديک بين برنامه ريزان نت
و برنامه ريزان توليد در موارد زير ضروري است :
1- در خواست خدمات از طرف سرپرستان توليد .
2- به تعويق افتادن يک فعاليت توليدي بعلت اشتغال به کار
کارکنان بخش نت ( مثلاً اشتغال به يک کار اضطراري ) .

## Slide 101
3- به تعويق افتادن يک فعاليت ( تعميراتي ) به علت تغيير در
برنامه توليد ماشين .
4- بازرسي منظم ماشين آلات در حال کار توسط
کارکنان نت .
5- کسب اطلاعات در مورد کار ماشين ها از اپراتور ها ( ي توليد ) .
6- توصيه هاي فني توسط کارکنان نت به اپراتور هاي توليد .

## Slide 102
مزاياي ارتباط مؤثر دو گروه فوق :
1- آشنايي اپراتورهاي توليد با نقص يابي ماشين , سبب کاهش دفعات در خواست سرويس مي گردد .
2- با افزايش سطح آگاهي اپراتورهاي توليد پيرامون اصول فني ماشين , توجه به ارزش و اهميت ماشين بيشتر مي شود .

## Slide 103
3- شناخت مواد و شرايط مختلف محيط که مي تواند
اثر نامطلوب بر کار ماشين داشته باشد .
4- همکاري در زمينه هاي عيب يابي و تعمير، بين
اپراتور هاي توليد و تعميرکاران به وجود مي آيد .
5- تميزي و پاکيزي ماشين .

## Slide 104
وظايف مهندس برنامه ريز نت :
1- استخراج برنامه ي زمان بندي نت از کاتالوگ ها جهت
پايه گذاري برنامه هاي زمان بندي اصلي .
2- تهيه ساير اطلاعات فني جهت تکميل برنامه هاي زمان بندي .
3- تعيين فعاليت هاي روزانه , هفتگي , ماهانه و . . . و ساير
فعاليت هاي لازم جهت نت ماشين , مبتني بر تجربيات شخصي
و نيز بر اساس مطالعه ماشين و بررسي مشخصات و نقشه هاي
فني .

## Slide 105
خصوصيات مشاغل نت :
چه عواملي باعث ترک افراد متخصص از بخش نت و ممانعت از
جذب و پايداري نيروهاي جديد به بخش نت مي شود ؟
1- کار در تعطيلات آخر هفته :
ممکن است تعميرات جزئي و يا کلي ( به علت عدم برنامه ريزي
صحيح فعاليت هاي بخش نت , مثلاً جور نبودن وسايل و قطعات
يدکي و يا هماهنگي نداشتن امور ديگر ) در تعطيلات پايان هفته
انجام شود .

## Slide 106
2- وضع دستمزد :
افزايش دستمزدها ( در چارچوب برنامه هاي مطالعه کار )
مي تواند باعث پيدايش ثبات بيشتر در اين بخش گردد .
همچنين در مورد کارهاي بدون برنامه ريزي قبلي , در نظر گرفتن
پاداش و تشويق مي تواند موجب بهبود وضع کاري افراد شود .

## Slide 107
3- عدم توجه به کارکنان :
عدم توجه به کارکنان نت در زمينه هاي آموزش , سازمان دهي
و . . . موجب جذب اين افراد به مشاغل ديگر مي شود .
جهت کاهش ميزان آشفتگي و نابساماني در بخش نت :
- فراهم ساختن اطلاعات دقيق در زمينه هاي فني .
- ايجاد تشکيلات قوي براي فراهم کردن ابزارها , وسايل و قطعات يدکي .
- به کارگيري يک سيستم کنترل مناسب جهت حصول اطمينان
از اينکه کليه امور در جهت اهداف کارخانه است .

## Slide 108
4- شرايط کاري :
بهبود وضع و موقعيت بخش نت .
بهبود امکانات بخش نت مثل فراهم آوردن لباس ,
محل استراحت , کمد مناسب , امکانات جهت
استحمام افراد , کمک به رفاه شخصي , آموزش و . . .

## Slide 109
ويژگيهاي اخلاقي :
سيستم نت ( سازماندهي امور نت ) يکي از مهمترين قست ها ؛
و کارکنان نت : عامل تعيين کننده و اساسي در کارايي سيستم ( صنعتي )
تحرک کار در قسمت توليد توسط ماشينهاست بنابراين
تحرک افراد توسط حرکت ماشينها کنترل مي شود .
تحرک کار در قسمت نت , توسط افراد ايجاد مي شود .

## Slide 110
خصوصيات کارها و امور نت :
1- کيفيت کارهايي که توسط کارکنان نت انجام مي شود ، به طور
کامل و مشخص در همان لحظه انجام کار قابل کنترل نيست .
بنابر اين پس از وقوع خرابي , تشخيص حتمي مشکل است .
الف - خرابي و خسارت در اثر کار اشتباه تعميرکار است ؟
ب - خرابي و خسارت در نحوه بهره برداري از دستگاه
توسط قسمت توليد است ؟

## Slide 111
2- زمان لازم براي انجام کارهاي ( تعميراتي ) از قبل و
به طور دقيق قابل پيش بيني نيست .
تا حد زيادي : سرپرستان و مسئولان نت ، به عامل وظيفه
شناسي و احساس مسئوليت کارکنان خود متکي هستند .
و نيز کارهاي تعميراتي در هر مرحله از کار احتياج به عامل
وظيفه شناسي و احساس مسئوليت دارد .

## Slide 112
3- کارگران نت در هر مرحله از کار احتياج به بررسي
وضعيت ، قضاوت در مورد علت خرابي ، و
تصميم گيري در مورد روش مناسب کار خواهند داشت .
در کار توليد پس از مدتي عمليات يکنواخت مي شود ,
بنابر اين کارگر در حالت معمولي احتياج به تفکر و
تصميم گيري ندارد .
کارگران نت براي انجام وظيفه صحيح بايد قدرت و استعداد
يادگيري و تجزيه و تحليل را داشته باشند .

## Slide 113
4- سرپرستي که کار را به افراد قسمت سرپرستي اش ارجاع
مي دهد ؛ با زباني صريح و روشن بتواند مطالب را تفهيم کند .
- مطالب و اطلاعاتي که بين کارکنان مبادله مي شود
هميشه يکسان و هم شکل نمي باشد و متنوع است .
- نياز به قدرت برقراري ارتباط صحيح و انتقال اطلاعات
به صورت جامع و قابل فهم .

## Slide 114
- بخش قابل توجهي از اطلاعات و مطالبي که در سالهاي
اوليه کار يک صنعت مبادله مي شود ، براي اولين بار
مطرح شده است و حالت جديد دارد .
- افراد بايد به راحتي و به دقت بتوانند اطلاعات فني را که
ضمن بازرسي و بازکردن دستگاه و به طور کلي ضمن انجام
کارهاي تعميراتي بدست آورده اند ، بين يکديگر مبادله کنند .

## Slide 115
خصوصيات کارها و امور نت :
1- کيفيت کارها قابل کنترل نيست .
2- زمان انجام کار قابل پيش بيني نيست .
3- روش انجام کار ثابت و يکنواخت نيست .
4- نوع روابط بين افراد و اطلاعاتي که رد و بدل مي شود ،
يکسان نيست .

## Slide 116
ويژگيهاي ضروري براي کارکنان امور نت :
1- صداقت ، مسئوليت شناسي و علاقه مندي به انجام وظيفه
2- قدرت تجزيه تحليل و استعداد يادگيري
3- قدرت برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات فني
4- سطح آموزش

## Slide 117
خصوصيات کارها
ويژگيهاي لازم براي کارکنان
1- غير قابل کنترل بودن کيفيت کارها
2- غير قابل پيش بيني بودن زمان انجام کارها .
3- ثابت و يکنواخت نبودن روش انجام کارها .
4- يکسان نبودن اطلاعاتي که رد و بدل مي شود ، و نوع
روابط بين افراد
1- صداقت ، مسئوليت شناسي و علاقه مندي به انجام وظيفه
2- قدرت تجزيه تحليل و استعداد يادگيري
3- قدرت برقراري ارتباط و مبادله اطلاعات فني
4- سطح آموزش

## Slide 118
خصوصيات مثبت مشاغل نت (عوامل جذب) :
احساس امنيت شغلي حتي در شرايط تعديل نيرو , احتمال
اخراج کارکنان نت وجود ندارد چون دسترسي به نيروهاي
متخصص در امور فني کم است .
امکان برخورداري از آموزش فني و توسعه مهارت ها

## Slide 119
برتري نسبت به کارگران خط توليد ( معمولاً داراي حقوق و
مزاياي بالاتر هستند ) .
آزادي عمل بيشتر و برخورداري از تنوع کار نسبت به
کارگران خط توليد .
محيط سالم تر از نظر فاکتورهاي انساني (حرارت ، رطوبت و سروصدا )

## Slide 120
خصوصيات منفي مشاغل نت ( عوامل دفع ) :
تمايل مسئولين به انجام امور نت در تعطيلات آخر هفته
و روزهاي تعطيل ( به خاطر جلوگيري از اختلال در امور توليد )
حتي درسيستم هاي توليد پيوسته نيز اين تمايل وجود دارد
گرچه تفاوتي در امر توليد نخواهد داشت .
حالت آماده به کاري و دعوتهاي اظطراري در ساعت هاي
غير اداري

## Slide 121
شرايط حقوق و دستمزد که کارکنان نت معمولاً به خاطر
تخصص ، توقع حقوق و مزاياي بيشتري نسبت به کارکنان
توليدي دارند .
نياز به امکانات فني پشتيباني : وسايل و ابزار مناسب کار ،
قطعات يدکي ، نقشه ها و دستورالعمل هاي فني و . . .
عدم دقت اپراتورهاي قسمت توليد در استفاده صحيح از تجهيزات

## Slide 122
عموميت برخي از تخصصهاي نت ( مثل برقکار , مکانيک و... )
و احتياج ساير صنايع به اين تخصص ها .
اين انگيزه براي ( نتي ها ) وجود دارد که به محض احساس
نارضايتي شغلي ، به واحد صنعتي ديگري منتقل شوند .
در مورد کارکنان بخش توليد اين عموميت وجود ندارد يا کمتر
است .

## Slide 123
داشتن مسئوليت بيشتر در مقايسه با کارکنان توليد :
- اشتباه تعميرکار مي تواند باعث ايجاد خسارت زياد به
ماشين يا به اپراتور توليد شو د .
- در رابطه با اپراتور توليد, يک اشتباه معمولاً چند واحد محصول
را ضايع مي کند .

## Slide 124
وجود احتمال بيشتر خطرات و حوادث براي کادر نت
در مقايسه با کارکنان توليد؛
- معمولاً شرايط ايمني در مرحله طراحي براي کارکنان توليد
منظور شده ولي در رابطه با شرايط انجام عمليات تعمير و
نگهداري کمتر به اين مهم توجه مي شود .
- عموماً ميزان حوادث بدني و جاني براي کادر نت بيشتر از
پرسنل توليد است .

## Slide 125
هزينه هاي ناشي ازخروج کارکنان نت :
در کشورهاي صنعتي ميزان خروج کارکنان نت 25 درصد
در سال برآورد شده است .
معمولاً هزينه هاي استعفاي کارکنان و جايگزين کردن
و استخدام کارکنان جديد ، حدود 1 درصد فروش ساليانه
در کشورهاي صنعتي برآورده شده است .
در کشورهاي صنعتي ,
- خروج کارکنان نت = 25 درصد در سال
- هزينه استخدامهاي جديد و جايگزيني = 1 درصد فروش ساليانه

## Slide 126
موارد هزينه عبارتند از :
هزينه هاي کارگزيني ( دفتري مربوط به استخدام ، اخراج ,
مصاحبه و آگهي و ....)
هزينه آموزش و معارفه افراد جديد
افزايش زمان عيب يابي و تعمير توسط افراد جديد (تازه کار)

## Slide 127
کاهش توليد در حين تعليم و يادگيري افراد جديد
ضايع شدن قطعات يدکي، ابزارها و .... در هنگام تعميرات
افزايش نظارت بر کارکنان جديد نت
اضافه کاري افراد قديمي ( جبران کم کاري تازه کارها )

## Slide 128
ارتباطات سازماني بين مديريت فني با ساير قسمت ها :
امور مديريت فني نگهداري و تعميرات , مهندسي ,
انبار قطعات يدکي و لوازم مصرفي
اهم مراوده اطلاعات در امور فني :
با قسمت توليد
با امور حسابداري صنعتي
با امور پرسنلي
با امور تدارکات

## Slide 129
ارتباط امور فني با قسمت توليد :
موارد کلي : (قبلا ذکر گرديد)
- موارد جزئي :
1. تبادل نظر در مورد درخواست هاي کار تعميراتي
دريافت شده از قسمت توليد؛
2. تبادل نظر در مورد تغييرات در برنامه هاي پيشگيري و بازديد هاي فني؛
3. تبادل نظر در رابطه با به تأخير افتادن درخواست هاي کار تعميراتي يا برنامه هاي پيشگيري؛

## Slide 130
4. ارتباطات غير رسمي بين کارگران خط توليد و کارکنان
نت به علت تماس و مواجهه دائمي ايشان با يکديگر ؛
اهم اطلاعات مبادله شده در اين زمينه :
- بازتاب اطلاعات در مورد شرايط کار دستگاه ها
- ارائه پيشنهادات و تبادل نظر در مورد نحوه بهره برداري از
دستگاه ها
- ارائه پيشنهادات در رابطه با انجام تعميرات اصلاحي و در
رابطه با نحوه عملکرد ماشين در طول زمان

## Slide 131
وسايل برقراري ارتباطات :
- کتبي و نوشتاري ( گزارشات , فرم ها و ... )
- حضوري و شفاهي
- تلفن
- سيستم پيچ
- گيرنده و فرستنده هاي کوچک
- شبکه هاي کامپيوتري
- موبايل هاي محلي

## Slide 132
توانايي نيروي انساني شاغل در امور نت در برقراري ارتباط :
شامل ؛
قدرت بيان و تفهيم مطالب ، تهيه گزارش هاي فني و اطلاعاتي ،
شناخت واژه هاي فني , تسلط بر زبان فني .
مسأله زبان فني بسار مهم است اما گاهي اشکال از نيروي انساني
نيست ، بلکه در زبان فني رايج و متداول در سازمان است .

## Slide 133
استاندارد سازي درزمينه واژه هاي فني :
مؤسسه استانداردهاي انگليس
BS 3811, 1974, Maintenance Terms in Terotechnology
مؤسسه کاترپيلار (ILSAM )
International Language For Servicing And Maintenance
با استفاده از 800 واژه مشخص , کليه دستور العمل هاي
فني را براي محصولات خود تهيه نمود که براي اغلب
زبان ها قابل استفاده است .

## Slide 134
اصول اين استاندارد سازي :
1- استاندارد کردن اصطلاحات نت
2- استاندارد کردن ساختار جملات فني درست
3- حذف اصطلاحات مترادف :
براي هر موضوع فني يک و فقط يک واژه واحد .

## Slide 135
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 136: تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات

## Slide 137
انواع سازمان هاي نت :
سازمان هاي نت:
متمرکز
غير متمرکز
مختلط ( نيمه متمرکز )

## Slide 138
نمودار سازماني نت متمرکز :
امور توليد
کارگاه 1
امور فني
مهندسي نت
نگهداري و تعميرات
کارگاه 3
گارگاه 2

## Slide 139
نمودار سازماني نت غيرمتمرکز :
مديرامور توليد
کارگاه توليدي 1
کارگاه مرکزي نت
توليد
کارگاه توليدي 2
نت
توليد
نت

## Slide 140
متمرکز :
کليه خدمات لازم در زمينه امور نت توسط يک سازمان
متمرکز نت انجام مي شود .
غير متمرکز :
هر يک از کارگاه هاي بزرگ توليدي و قسمت هاي کارخانه در
داخل تشکيلات خود يک گروه نت دارند , که مستقيماً زير نظر
سرپرست آن کارگاه توليدي انجام وظيفه مي کند .
( يک گروه نت تحت سرپرستي خود دارند )

## Slide 141
در اين گونه سازمان هاي غيرمتمرکز , يک يا چند کارگاه مرکزي
هم وجود دارد که سرويس هاي لازم در زمينه کارهاي فني
( جوشکاري هاي دقيق , تراشکاري , ساخت قطعات يدکي ,
تعمير وسايل نقليه و . . . ) را به عهده دارد .
از مسايل مهم در سيستم نت , دقت در انتخاب نوع سازمان مناسب
مي باشد . (تعيين ميزان و سطح تمرکز در خدمات نت )

## Slide 142
مزاياي نت غير متمرکز :
1- بالا بودن سرعت انتقال اخبار و اطلاعات و دستورات
مربوطه و انجام تعميرات اضطراري ( تسريع در برقراري
ارتباط ) .
2- تسريع در يادگيري و کسب مهارت کارکنان نت ( در مورد
ماشين آلات مخصوص همان کارگاه )

## Slide 143
3- آشنايي بيشتر کارکنان نت با روش هاي توليد
( خاص همان کارگاه ) و کمک در انجام تعميرات
اصلاحي و بهسازي .
4- همکاري نزديک تر و هماهنگي بيشتر بين گروه هاي نت
و توليد ( به علت مديريت واحد ) .

## Slide 144
اشکالات نت غير متمرکز :
1- بالا بودن هزينه ها ( ي ثابت کارگاه و سرپرستي ) ؛
* لزوم استقرار مهندسين , استادکاران و سرپرستان جهت
هر يک از گروه هاي کوچک نت در کارگاه هاي توليدي
مختلف،
* هزينه هاي سرپرستي , برنامه ريزي , مديريت , تعيين
خط مشي ها و غيره چندين بار تکرار مي شود .
( دوباره کاري و تکرار )

## Slide 145
2- بالا رفتن حجم و هزينه نگهداري قطعات يدکي؛
(هر گروه غير متمرکزي براي خودش يک انبار قطعات
يدکي دارد)،
3- يکنواختي در کار کارگران و کارکنان نت؛
(به علت کوچکي محيطي که در آن انجام وظيفه مي کنند)،
4- عدم آشنايي کارکنان نت يک بخش با ساير تخصص هاي
مربوط به حرفه خودشان ( کار ثابت و محيط کوچک)؛
نمي توانند يک ديد وسيع و جامع پيدا کنند،

## Slide 146
5- عدم وجود امکانات آموزشي براي کارکنان نت؛
( کارکنان نت زير نظر مدير توليد هستند و مدير توليد
هم توجه اش به امور توليد معطوف است و فراهم نمودن
امکانات آموزشي براي کارکنان نت در درجه دوم اهميت
قرار مي گيرد )،
6- عدم امکان مطالعه و بررسي بازده گروه هاي نت و مقايسه
وضعيت کلي ماشين ها و تجهيزات در سطح کارخانه (از نظر
ميزان خرابي ها ، از کار افتادگي ها و . . . و از نظر عملکرد شان)،

## Slide 147
7- بهره وري از نيروي انساني و ابزار آلات مربوط به نت
در يک سيستم متمرکز بالاتر از يک سيستم غير متمرکز
است،
8- پايين بودن ميزان کاربرد نيروي انساني؛
( پر کردن محل هاي محتاج به کارهاي تعميراتي
به وسيله نقل و انتقال کارگران )،
9- خطر اينکه مسئوليت ها و اهداف نت در ”تعميرات بعد از خرابي“ خلاصه شود و اهداف اصلي و مسئوليت هاي آن ناديده گرفته شود،

## Slide 148
سوال : تمرکز يا عدم تمرکز ؟ جواب : هيچکدام
“نيمه متمرکز يا مختلط“ !
در يک هدف نهايي بايد سعي بر آن باشد که امور نت عمدتاً
شامل کارهاي برنامه ريزي شده باشد و با انجام پيشگيري هاي
لازم احتياج به عمليات اضطراري کاهش يابد .
در اغلب صنايع بيشتر تمايل به سمت تمرکز است تا عدم تمرکز
و به طور کلي در مقايسه بوسيله ي شاخص هايي، مشخص
مي شود که ارزش سيستم هاي متمرکز بيشتر از غير متمرکز است .

## Slide 149
ولي در عمل نمي توان مزاياي يک سيستم غير متمرکز را
بکلي ناديده گرفت!
حالت بهينه آن است که با ترکيبي مناسب از سازمان هاي
متمرکز و سازمان هاي غير متمرکز نت، يک سازمان
نيمه متمرکز يا مختلط ايجاد نمود به نحوي که بتوان از
مزاياي مثبت هر دو سازمان برخوردار شد .

## Slide 150
سيستم هاي نت نيمه متمرکز در موارد بسياري در صنايع
بکارگرفته شده و نتايج خوبي داشته است . ( مثل سيستم هاي
توليد پيوسته و صنايع توليد فلزات )
البته درسيستم هاي توليد پيوسته چون هزينه هاي رکودهاي
اضطراري زياد است , وجود نيروهاي نت آماده به کار مقرون به
صرفه و اقتصادي است .
( مثلاً لوله اتصال بخار بترکد يا لوله انتقال گاز و مايعات سوراخ
شود و . . . )؛

## Slide 151
عواملي که در نوع و ميزان تمرکز مؤثر است :
1- وسعت کارخانه از نظر تعداد و گستردگي کارگاه ها،
2- عدم وجود وجه اشتراک در نوع خدمات فني مورد لزوم
در کارگاه هاي مختلف؛
مثال کارخانه داروسازي : ماشين هاي قسمت توليد و
ماشين هاي قسمت بسته بندي،
مثال نيروگاه برق هسته اي : ديگ بخار و تأسيسات هسته ايي،
مثال کارخانه سيمان : اتاق فرمان و کوره هاي گرنده ي آن،

## Slide 152
3- عوامل مسدود کننده راه بين کارگاه ها مثل شاهراه ها ,
راه آهن , کانال هاي روباز , خطوط فشار قوي جريان
و . . . که در شرايط اضطراري مي تواند موجب بروز
مشکلات ايمني و کاهش سرعت ارائه سرويس هاي
فني شود .
4- سازمان و شرايط خاص آن .

## Slide 153
چارت سازماني نت نيمه متمرکز :
مديرامور توليد
کارگاه توليدي 1
کارگاه هاي مرکزي نت
کارگاه توليدي 2
نت مستقر در کارگاه 1
مديريت امور فني
نت مستقر در کارگاه 1

## Slide 154
تعريف نت نيمه متمرکز :
در يک سازمان مختلط , امور مديريت و سرپرستي و ارائه
خط مشي هاي کلي ( برقراري ارتباط با گروه هاي نت
مستقر در کارگاه هاي توليدي ) در يک واحد به نام مديريت
امور فني متمرکز است ولي به منظور بهره وري از سهولت
ارتباطات و ساير مزايايي که يک سيستم غير متمرکز دارد،
در هر يک از کارگاه هاي توليدي يک گروه ثابت از طرف
تشکيلات مرکزي نت مأموريت خواهند داشت .

## Slide 155
نکته مهم و ضروري :
بايد به طور صريح و روشن , حدود دستورات و نظارت هاي
کارگاه هاي توليدي و کادر مرکزي نت بر گروه هاي مأمور به
خدمت معين باشد .
حدود اختيارات هر کدام ( کادر مرکزي نت ؛ کارگاه توليدي )
برگروه هاي مستقر در کارگاه هاي توليدي از قبل تعريف شده و
معين باشد .

## Slide 156
کارگاه مرکزي نت :
در سازمان مختلط , علاوه بر گروه هاي نت مستقر درکارگاه هاي
توليدي ( که زير نظر مديريت امور فني کار مي کنند ) ، يک
کارگاه مجهز نيز تحت عنوان کارگاه مرکزي نت وجود دارد که
خدمات فني خاص و حساس را به کارگاه هاي توليدي ارائه
مي کند، ( همچنين به گروه هاي نت مستقر در کارگاه هاي توليد
اگر لازم باشد سرويس هايي را ارائه مي کند ).

## Slide 157
جمع بندي مطلب:
انجام خدمات سرويس , تنظيم ماشين آلات , تعميرات روز مره ,
تعمير خرابي هاي آني و پيش بيني نشده , ارسال گزارش هاي
کارکرد و آمار و اطلاعات لازم ( اطلاعات بازگشتي ) ,
عمليات روغن کاري و تميز کاري .
گروه هاي مستقر
در کارگاه ها
فقط بکارگيري گروه هاي مأمور

## Slide 158
تعيين روش ها و خط مشي هاي کلي , آموزش , حقوق
و دستمزد , نقل و انتقال , ارتقاء , امور سرپرستي , مديريت ,
کنترل بازدهي کارکنان نت , رسيدگي به فاکتور هاي انساني ,
فراهم آوردن لباس , محل استراحت , کمد مناسب , امکانات استحمام , کمک به رفاه شخصي و . . .
مديريت امور فني
( کادر مرکزي )
کنترل و مديريت بر گروه هاي مأمور

## Slide 159
ارائه خدمات فني خاص و حساس به کارگاه هاي نت مستقر
در کارگاه هاي توليدي؛
مثلا : تعميرات خودرو ها , تعميرات ابزار دقيق , تراشکاري ,
جوشکاري هاي حساس روي قطعات يدکي , اموري که
به طور مستمر مورد نياز کارگاه هاي توليدي نيست
مثل خدمات بنايي و . . .
کارگاه مرکزي نت
ارائه خدمات فني خاص و حساس

## Slide 160
بررسي ساختمان نت مختلط ( يا نيمه متمرکز ) :
اولين قدم : تعيين انواع تعميرات اضطراري که
ممکن است به کرات مورد احتياج
کارگاه هاي توليدي باشد .
پارامتر : سرعت مبادله اطلاعات و سرعت ارائه
سرويس هاي تعميري ( بخصوص اضطراري )
ارائه يک مدل نسبتا عام در ادامه بحث

## Slide 161
* عدم تمرکز امور الکتريکي و مکانيکي :
دو نوع خرابي که اغلب روي ماشين ها رخ مي دهد و
نسبت به ساير انواع خرابي ها ، فراواني اش بيشتر است
عبارتند از : اشکالات مکانيکي و اشکالات الکتريکي

## Slide 162
در يک ساختار مختلط امور مکانيکي و الکتريکي از نظر
اجراي عمليات به صورت غير متمرکز عمل مي کنند و در هر
کارگاه توليدي يک گروه مکانيک و يک گروه برقکار ,
متناسب با حجم کارگاه , به طور دائم در همه نوبت هاي
توليد آماده بکار هستند .
1- اگر عامل زمان ( سرعت ) در ارائه خدمات نت اي که
الکتريکي و مکانيکي هستند مهم باشد .
2- عامل حجم خدمات و عمليات لازم .

## Slide 163
* تمرکز امور ابزار دقيق :
بدليل وجود اتوماسيون و اتصالات منطقي در حرکت هاي
لازم بين ماشين آلات کارگاه ، عامل ابزار دقيق تا حدي بر
حرکت ماشين ها حاکميت دارد .
از نظر حجم خدمات و عمليات لازم ، امور ابزار دقيق در درجه
سوم ( بعد از امور مکانيکي و الکتريکي ) قرار خواهد گرفت .

## Slide 164
پس بهتر است امور ابزار دقيق , خدماتش به صورت متمرکز
اداره شود و لازم نيست که براي همگي کارگاه ها , در همه
نوبت هاي توليد نيروي متخصص لازم در زمينه ابزار دقيق
در اختيار باشد .
يک تيم ابزار دقيق مي تواند در کادر مرکزي آماده به خدمت
باشند و خدمات ابزار دقيق را ارائه کنند .

## Slide 165
دلايل تمرکز در خدمات ابزار دقيق :
- کمبود نيروي متخصص در اين زمينه،
- گران بودن دستمزد ها در اين زمينه،

## Slide 166
- حجم کار کمتر در مقايسه با امور مکانيکي و الکتريکي ،
يا بعبارت ديگر پايين بودن کارايي ( بيکار بودن گروه )،
- خدمات تعميري ابزار دقيق معمولاً احتياج به ابزار آلات
دستي يا ماشين آلات سنگين ندارد و به محض بروز اشکال اضطراري مي توان افراد ابزار دقيق ( واقع در کادر مرکزي ) را به عمل فرا خواند.

## Slide 167
* برنامه ريزي براي اجراي عمليات پيشگيري ( متمرکز ) :
برنامه ريزي و انجام عمليات پيشگيري نبايد تحت نظارت
و کنترل امور توليد ( و کارگاه هاي توليدي ) باشد،
زيرا :
در اين صورت , در موارد بسياري , انجام اين امور تحت شعاع
مسايل توليد قرار مي گيرد و با به تأخير و تعويق افتادن اين امور
ممکن است اصلاً به ورطه فراموشي سپرده شود .

## Slide 168
* جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل اطلاعات فني
در سيستم ( بصورت متمرکز ) :
در يک سيستم غير متمرکز , هر کارگاه تنها از وضعيت و
شاخص هاي کار خود مطلع است و نمي تواند يک ديد و
نگرش کلي به سيستم داشته باشد .
متمرکز نمودن اطلاعات , باعث مي شود که در هر نوع برنامه ريزي
از اطلاعاتي که مربوط به کل مجتمع صنعتي است , استفاده شود .

## Slide 169
* امور آموزش و فاکتورهاي انساني (بصورت متمرکز ) :
وقتي که کارکنان نت به طور کامل زير نظر مدير امور توليدي
کارگاه هستند , همواره امور آموزش کارکنان به ديده اغماض
گرفته مي شود .
توجه به امور آموزش و فاکتورهاي انساني , به صورت
متمرکز و توسط مديريت امور فني دنبال مي شود .

## Slide 170
وظايف دفتر برنامه ريزي نت :
1- بخش مهندسي نت
2- بخش اجرايي عمليات نگهداري و تعميرات
( دفتر برنامه ريزي نت )
3- بخش انبار لوازم و قطعات يدکي
دفتر برنامه ريزي ارتباط بين قسمت هاي توليد را با گروه هاي
اجرايي نت برقرار مي سازد .

## Slide 171
از وظايف مشخص دفتر برنامه ريزي ، دريافت درخواست هاي
کار تعميراتي و انجام برنامه ريزي هاي کوتاه مدت براي کارهايي
است که بايد توسط گروه هاي اجرايي انجام شود .
دفتر برنامه ريزي با کاربرد تکنيکهاي کنترل پروژه نظير
پرت، CPM و گرت ، برنامه ها را براي اجرا آماده نموده
و در عين حال مصالح و مواد لازم را براي انجام کارها
برنامه ريزي مي کند .

## Slide 172
اهم وظايف :
1. برقراري ارتباط بين قسمت هاي توليد با گروههاي اجرايي نت،
2. دريافت درخواست هاي کار تعميراتي و انجام برنامه ريزي هاي
کوتاه مدت،
3. برنامه ريزي براي تأمين نيروي انساني،
4. تهيه مصالح مورد نياز شامل :
- درخواست از انبار نت
- درخواست خريد از اداره تدارکات و پشتيباني

## Slide 173
5. برآورد زمان لازم براي اجراي فعاليتهاي مختلف
در هر کار،
6. برقراري ارتباط با گروههاي اجرايي نت، قسمت مهندسي و
قسمتهاي توليد و تهيه برنامه ها با همکاري و هماهنگي آنها،
7. عملي کردن و اجراي برنامه هايي که توسط گروه مهندسي
تهيه شده است .
8. تهيه برنامه هاي کنترل کار (CPM_PERT_GERT )

## Slide 174
9. الويت بندي درخواستهاي کار تعميراتي،
10. پيگيري نحوه اجراي کار،
11.تعيين هزينه کل انجام کار ( تعيين ساعات کار مصرف شده ،
دريافت اطلاعات نرخ هر ساعت کار از بخش حسابداري
صنعتي، هزينه مصالح و قطعات مصرف شده )،

## Slide 175
براساس کل ساعات کار انجام شده در ماه قبل و کل هزينه
بکار رفته در ماه قبل ، هزينه هر ساعت کار مشخص مي شود .
مثلاً هر ساعت کار نت در اين مرکز هزينه، 1000 تومان هزينه داشته است.
12. تهيه گزارشهاي مديريتي در مورد نحوه کارکرد قسمت نت
(شامل آمارهاي فني، مالي و . . . )،
9 - 2 - 5

## Slide 176
- تخمين زمان لازم براي انجام فعاليت هاي نت :
بهتر است قبل از اجراي کارها ، زمان لازم براي اجراي اجزا ء
مختلف هر کار برآورد شود .
فوايد:
- تقسيم و تخصيص نيروي انساني بطور دقيق ( برنامه ريزي نيروي انساني )

## Slide 177
- کنترل و پيگيري بهتر بر نحوه انجام کارهاي تعميراتي و تعيين
کارايي عمليات اجرايي نت .
- امکان انجام بهتر برنامه ريزي توليد در مواردي که با عمليات
تعميراتي ارتباط پيدا مي کند .
- امکان پذير نمودن اجراي سيستم هاي پرداخت پاداش و دستمزد تشويقي

## Slide 178
تخمين زمان لازم براي کارهاي نت براحتي کارهاي توليدي نيست .
موانع کار :
عدم تشابه عمليات .
وجود شرايط گوناگون براي اجراي عمليات مشابه .
زمان لازم براي عيب يابي را نمي توان تخمين زد .

## Slide 179
براساس آمار موجود در کشورهاي صنعتي( اروپايي ) نسبت زمان
هاي لازم جهت انجام يک کار تعميراتي به شرح زير بوده است :
تماس با استاد کار و صدور دستور کار به پرسنل جهت اعزام به محل( 3 درصد ) .
انتظار وسيله نقليه ( 3 درصد ) .
رفتن به محل، حمل تجهيزات لازم و مستقر شدن در محل (20 درصد ) .

## Slide 180
مطالعه نقشه، محاسبات و ... ( 4 درصد )
رفع احتياجات شخصي ( 18 درصد )
زمان عملي کار روي دستگاه (عيب يابي و رفع عيب) ( 52 درصد )
 | يافتن عيب | رفع عيب
مکانيکي برقي ابزاردقيق | کم متوسط زياد | زياد متوسط کم

## Slide 181
منابع تخمين زمان :
تجربيات خود تخمين زننده .
آمار موجود براي انجام کارهاي مشابه .
جداول استاندارد زمان سنجي (MTM, MTS , PDTS ) .

## Slide 182
درخواست کار تعميراتي :
روي فرمهاي درخواست کار تعميراتي ، شرح کار مورد
درخواست نوشته مي شود . بعضي اطلاعات قبل از
انجام کار نوشته مي شود و برخي ديگر پس از انجام
کار تعميراتي مربوطه ثبت مي شود .

## Slide 183
جهت ايجاد امکانات کنترل و بهنگام سازي برنامه هاي نت لازم
است همواره سوابق کارهاي تعميراتي انجام شده ، نوع خرابي ها
حجم نيروي انساني مصرف شده ، ساعات کار مصرف شده ، و
مصالح و قطعات بکاررفته مشخص باشد ؛
تا بر اساس آنها موارد ذيل عملي گردد :
- تجزيه و تحليل نتايج ( مقايسه درخواست هاي اظطراري و
پيشگيري ، تعداد درخواست هاي بخش توليد و بخش نت )

## Slide 184
- تنظيم و تعديل و بهنگام کردن و تکميل برنامه ها
- انجام عمليات بهسازي ( ممکن است يک عيب خاص مرتباً
تکرارشود و هيچ گونه اقدامي براي يافتن راه حل نهايي و
رفع آن بطور اساسي به عمل نيايد )
- اطلاع از تعميرات تکراري

## Slide 185
درخواستهاي کار تعميراتي ( البته در يک سيستم کارا ) عمدتاً
توسط خود قسمت نت (پس از بازديدهاي فني) تهيه مي شود.
يعني متقاضي اصلي کارهاي تعميراتي خود قسمت نت است .
درخواست هاي کار تعميراتي از دو قسمت توليدي و نت ( پس از
بازديد فني ) به دفتر برنامه ريزي مي رسد .

## Slide 186
اولويت بندي کارهاي تعميراتي :
براي دفتر برنامه ريزي ، تشخيص و تصميم گيري در مورد
اينکه کارهاي تعميراتي ارجاع شده کداميک داراي اولويت
بالاتري است , کار مهمي است که به دشواري انجام مي شود .

## Slide 187
اولويت بندي از وظايف اساسي دفتر برنامه ريزي نت است .
مثلاً امور اضطراري براي راه اندازي ماشين هايي که متوقف
شده اند از ارجحيت زيادي برخوردار است ولي ممکن است در
آن واحد دو يا چند سيستم توليدي متوقف شده باشند .

## Slide 188
نمونه اي از روشهاي اولويت بندي : (روش 1)
1. امور اظطراري : ادامه کار با دستگاه ، خطرات جاني دارد
يا توقف دستگاه باعث رکود توليد شده
2. دستگاه در حال کار است ولي احتياج به تعمير دارد تا از رکود
و خرابي بيشتر در آن جلوگيري شود .
3. امور غير توليدي : تعميرات ساختمانها، امور رفاهي، دفتري و...

## Slide 189
روش 2 :
با بحث و تبادل نظر بين مسئولين امور برنامه ريزي نت يا
سرپرست نت , با قسمت تقاضا کننده مي توان کارها را
الويت بندي نمود . ( بر اساس تجربي و به صورت نظري )

## Slide 190
روش 3 :
و نيز مي توان به صورت کمي و در يک سيستم اولويت عمل
کرد .
تهيه سيستم اولويت بندي :
عامل نوع کار تعميراتي
عامل نوع دستگاه توليدي (از نظر اهميت کار در خط توليد)

## Slide 191
براي هر دستور کار تعميراتي شاخص نوع کار تعميراتي و
شاخص نوع ماشين تببين مي شود و از حاصلضرب اين دو
عامل , شاخص الويت آن دستور کار معين مي شود .

## Slide 192
انواع کار هاي تعميراتي ( به ترتيب اهميت ) | انواع ماشين آلات ( به ترتيب اهميت )
امور اضطراري نوع A | ماشين آلات کليدي براي استمرار توليد
امور تعميراتي وابسته به تعميرات ( تميز کاري , جمع آوري ضايعات و ...) | ماشين آلات کم اهميت تر ( از نظر استمرار توليد )

## Slide 193
سرويس هاي کليدي ( هواي فشرده , بخار , آب صنعتي و ...) رکود آن باعث رکود بيش از يک ماشين مي شود | تعميرات اضطراري
ماشين هاي کليدي در توليد ( که براي آنها يدک منظور نشده و w/p بعد از آنها صفر است ) قطعات نيمه تمام بين کارگاهي | تعميرات پيشگيري ( بازديدها , روغن کاري , تعويض قطعات فرسوده و ...)

## Slide 194
ماشين هاي به هم پيوسته ( در صورت توقف يک ماشين کل سيستم متوقف مي شود ) | کمک به امور توليد( تعويض ابزار , راه اندازي , تنظيم ها و ...)
ماشين هاي چند تايي ( که از نوع مشابه آنها تعدادي در کارگاه وجود دارد و در صورت خرابي يکي از آنها بقيه قابل استفاده اند ) | تصحيحي 1 ( اگر ظرف 24 ساعت انجام نشود باعث توقف خط مي شود ) تصحيحي 2 ( تعمير و مرمت قطعه يدکي )

## Slide 195
خود روها ( جرثقيل ها , کاميون ها , ليف تراک , تراکتور , لودر , کلاً آنهايي که به خط توليد وابسته نيست ) | ( كه روي ماشين نيست و ) به غير از آن قطعه يدكي ديگري در انبار موجود نيست .
ساختمان و جاده هاي توليدي ( كه امور توليد به آنها مستقيماً وابسته است ) ساختمان ها و جاده هاي غير توليدي ( كه امور توايد به آنها مستقيماً ئوابسته نيست مثل دفاتر ، باغچه ، چمن ها ، خطوط جاده اي و ... ) مبلمان دفتري ، ظروف حمل ، ( كمد ،‌ميز و صندلي ،‌ ظروف حمل مواد و قطعات ، پالت ها و ... ) | امور روزمره و سرويس نظير تميز كردن فيلتر ها ، شارژ كردن باطري ها و ... )

## Slide 196
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 197: بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري

## Slide 198
درخواست انجام عمليات پيشگيري , پس از بازديد هاي فني
دوره اي صادر مي شود .
سپس ( بر اساس الويت ) در برنامه کار روزانه گروه هاي اجرايي
قرار مي گيرد .
کاتالوگ دستگاه ها
تعميرات پيشگيري ؛ بازرسي فني تجربيات اشخاص
اطلاعات بازگشتي

## Slide 199
سطوح بازديدهاي فني :
بازديد هاي فني که به منظور عمليات پيشگيري انجام
مي شود در 4 طبقه تقسيم بندي مي شود :
طبقه 1: بازديد هاي انجام شده توسط انسان به وسيله حواس
انساني براساس برنامه هاي دوره اي بازديد .

## Slide 200
طبقه2: با استفاده از وسايل و تجهيزات مخصوص بازديد توسط
انسان .
وسايلي مانند آمپرمتر، ولت متر ، اهم متر ، کوليس ، ورنيه ،
وسايل اندازه گيري تولرانسهاي مجاز ،. . .
دستگاههايي براي بررسي ساختارهاي فلزي و وجود ترکيدگي
در داخل بدنه ماشين ها که با اشعهX و فرکانس هاي مافوق
صوت کار مي کنند .

## Slide 201
طبقه3: استفاده از سيستمهاي ثابت بر روي دستگاهها براي اعلام خطر و وضعيت کار ماشين ها .
وسايل اعلام خطر و اعلام وضعيت ماشين که به طور دائم روي
دستگاه نصب شده اند مانند دستگاههاي ثبات حرارت، فشار،
لرزش و . . .
ثبت مستمر عوامل مورد نظر براي مطلع کردن بازديد کنندگان از
وضعيت کار دستگاه ها.

## Slide 202
مزايا :
کاهش هزينه هاي نيروي انساني براي بازديد .
احتياج به توقف دستگاه براي بازديد را کم مي کند .
دقيقتر از انسان است .
طبقه4: آناليز شيميايي روغنهاي صنعتي مستعمل در دستگاه ها:
روغنهاي مستعمل داخل دستگاه ها مورد آزمايش و آناليز
قرار مي گيرد و در صورتي که ميزان ذرات فلز وارد شده
در روغن از حدود معين بيشتر باشد نشان دهنده ساييدگي
غير مجاز است و دستگاه مورد تعمير قرار مي گيرد .

## Slide 203
روشهاي برنامه ريزي بازديدهاي فني :
( برنامه هاي دوره اي بازديد )
براي انجام عمليات بازرسي فني دستگاه ها (توسط گروه هاي
بازرسي نت ) لازم است برنامه هايي متناسب و مطابق با اصول و
خواسته هاي فني هر دستگاه و متناسب با شرايط محيط و نحوه
بهره برداري از هر دستگاه وجود داشته باشد .

## Slide 204
ملاحظات در تهيه برنامه هايي براي انجام عمليات بازديد هاي فني :
اصول فني هر دستگاه
شرايط محيطي موجود
نحوه بهره برداري از دستگاه
اطلاعات از طريق کاتالوگ هاي فني که توسط سازندگان ماشين ها
ارائه مي شود ، تهيه و سپس با کمک اطلاعات بازگشتي تکميل
مي شود .
گنجاندن تهيه فرم ها در قرارداد خريد ماشين آلات .

## Slide 205
نحوه تهيه فرم هاي بازرسي :
  فرم پيشگيري براي هر ماشين
  فرم پيشگيري ساليانه
  برنامه هاي پیشگیرانه هفتگي
  فرم مشخصات کار پيشگيري براي هر ماشين
  فرم گزارش بازرسي
  برنامه هاي روغنکاري
  فرم مشخصات روغنکاري
  فرم مسیر روغنکاري
  فرم گزارش روغنکاري

## Slide 206
فرم پيشگيري براي هر ماشين :
فرم پيشگيري يک فرم مشخص کننده سرويس هاي پيشگيري
و بازرسي هاي لازم براي هر دستگاه و ماشين به طور جداگانه
مي باشد .
اطلاعات روي فرم، در شروع دوره بهره برداري از کارخانه, بر
اساس پيشنهادات سازندگان ماشين آلات تهيه ميشود ولي با
پيشرفت زمان و دريافت اطلاعات بازتابي مرتباً تکميل و تصحيح
مي شود .

## Slide 207
اطلاعات روي فرم پيشگيري :
تاريخ تهيه ، شماره تجديد نظر، نام و کد ماشين ، شرح عمليات
بازديد، سرويس هاي تنظيم، دوره تناوب هريک از عمليات
(هفتگي ، ماهانه و ...) ، مشخصات تخصصي لازم براي هريک
از عمليات (مکانيکي ، برقي ، ساختماني ، ابزاردقيق و ...) .

## Slide 208
براي ماشين هاي بزرگ مي توان براي هر ماشين به تفکيک
تخصص هاي مختلف يک فرم جداگانه تهيه نمود :
فرم پيش گيري عمليات برقي ماشين A ،
فرم پيش گيري عمليات مکانيکي ماشين A و ...

## Slide 209
فرم پيشگيري ساليانه :
فرم ساليانه پيشگيري از روي فرم هاي پيشگيري قابل
تهيه است . فرم ساليانه پيشگيري نشان مي دهد که در چه
هفته هايي از سال ، روي چه دستگاه هايي ، چه نوع
بازرسي هايي يا سرويس هايي لازم خواهد شد .
اين فرم ها براي 52 هفته سال براي بازرسي کليه دارايي ها تهيه
مي شود .

## Slide 210
اطلاعات روي فرم پيشگيري ساليانه :
نام و کد تجهيزات و دارايي ها ،
شماره هفته هايي که بايد بازرسي هاي فني انجام شود ،
نوع بازرسي ( مکانيکي ، الکتريکي ،...) ،
پريود بازرسي ( هفتگي ، ماهانه ،... ) .

## Slide 211
برنامه هاي هفتگي :
برنامه هفتگي مستقيماً از روي برنامه ساليانه قابل برداشت است.
در آخر هر هفته ، اين فرم براي هفته بعد تهيه مي شود و نسخه اي
از آن براي کارگاه توليدي ارسال مي شود ، بطوريکه در شروع هفته
اين فرم براي هريک از کارگاه هاي توليدي آماده باشد تا آن کارگاه
آمادگي هاي لازم را ايجاد نمايد .

## Slide 212
اطلاعات روي فرم برنامه هفتگي :
نام و شماره ماشين ها ، نوع بازرسي که بايد انجام شود ، زمان
تقريبي لازم براي انجام عمل ، روز مشخص هفته ، ساعات مشخص
در روز مربوطه.
در تعيين روز و ساعات مشخص ، مناسب است که با امور توليدي
هر کارگاه هماهنگي به عمل آيد .

## Slide 213
فرم مشخصات کار پيشگيري براي هر ماشين :
فرمهاي پيشگيري به صورتي نيستند که اطلاعات را به
سرعت به گروه هاي بازديد کننده و اجراکننده برنامه هاي
پيشگيري منتقل کنند .
فرم مشخصات کار پيشگيري ، مستقيماً در اختيار گروه هاي
بازديدکننده قرار مي گيرد تا براساس آنها ، عمليات لازم را انجام
دهند .

## Slide 214
فرم مشخصات کار پيشگيري ، براساس فرم هاي پيشگيري
و از روي آنها تکميل مي شود ( براي هر ماشين ) .
در روي فرم مشخصات کار پيشگيري ، فقط يک نوع از
کارها با يک تخصص و تناوب مشخص يادداشت مي شود .
مثلاً همه کارهاي نوع ب/ ما ( تخصص برقي و تناوب ماهيانه )
از روي فرم پيشگيري برداشت شده و در فرم مشخصات کار
پيش گيري ثبت مي شود .

## Slide 215
فرم هاي مشخصات کار پيشگيري در تاريخ و روز مشخصي که در
برنامه هفتگي تعيين شده در اختيار گروه هاي بازرسي کننده
قرار مي گيرد تا آن را با خود به محل استقرار ماشين برده
و عمليات بازرسي و پيش گيري را براساس دستورات داخل فرم
انجام دهند .

## Slide 216
فرم گزارش بازرسي :
اين فرم ها پس از انجام عمليات بازرسي و پيشگيري توسط
گروه هايي که عمليات را انجام داده اند تکميل مي شود .
در اين فرم ها شرح مشاهدات انجام شده و نتايج
عمليات منعکس مي شود .

## Slide 217
در صورتيکه کار بيشتري لازم است انجام شود ( کار تعميراتي )
توسط گروه هاي اجرايي عمليات بازرسي و پيشگيري بر
روي فرمها يادداشت مي شود و بر اين اساس درخواست هاي
کار تعميراتي تهيه مي شود .
اين درخواست ها وارد برنامه کار گروه هاي اجرايي نت مي شود .

## Slide 218
برنامه هاي روغنکاري :
يکي از عمليات مهم پيشگيري , روغن کاري مي باشد .
تهيه برنامه هاي روغن کاري :
سرويس هاي خدماتي و مشاوره اي سازندگان روغن ها
داشتن ليست روغن هاي مشابه
تجربيات خود شخص برنامه ريز

## Slide 219
اطلاعات لازم براي تهيه و تکميل برنامه روغنکاري :
(از روي شناسنامه هاي تجهيزات)
تعداد و محل هاي روغن کاري روي هر دستگاه
دوره تناوب براي بازديدهاي متوالي يا تعويض هاي متوالي
نحوه انجام روغن کاري (تلمبه ، گريس پمپ ، قيف و... )
مقدار روغن لازم براي تعويض کامل
نوع روغن

## Slide 220
براساس اطلاعات فوق ، مهندسين بخش نت موارد زير را
مشخص مي کنند :
- نيروي انساني لازم .
- تعيين مسيرهاي بهينه ، حداقل کردن طول مسير رفت و آمد و
حمل تجهيزات روغن کاري و جلوگيري از فراموش شدن عمليات روغنکاري .
- برنامه ريزي براي توقف دستگاه ها در موارد لزوم .
- روش هاي کنترل موجودي براي ذخيره سازي روغن ها .

## Slide 221
- تبيين مشخصات تجهيزات لازم نظير ظروف حمل ،
وسايل حمل ، دستگاه هاي روغن کاري ،
نردبان هاي ثابت و متحرک و... .
- آموزش نحوه استفاده از فرم ها و برنامه ها به کارگران و
تکنسين هاي مأمور اجراي عمليات روغن کاري .
- سعي در کاهش تنوع روغن ها در حد ممکن و مجاز .

## Slide 222
براي برنامه ريزي انجام عمليات روغن کاري مي توان فرم هايي
تهيه کرد که نمونه اي از آنها به شرح زير است :
فرم مشخصات روغن کاري :
براي هر ماشين يک کارت روغن کاري يا فرم مشخصات روغن
کاري داريم .

## Slide 223
اطلاعات روي فرم مشخصات روغن کاري :
نام و کد ماشين و محل استقرار آن ، اجزاء مختلف ماشين ،
نقاط و مواضعي که بايد روغن کاري شود ، تعداد نقاطي که
بايد روغن کاري شود ، نوع روغن ، دوره تناوب روغنکاري
( تعويض و بازديد ) ، مقدار روغن ، شرايط روغن کاري
( در حال توقف يا در حال کار ) ، زمان تقريبي ( تخميني ) ,
شماره تجديد نظر ، تاريخ تهيه .

## Slide 224
فرم مسير روغنکاري :
در تهيه برنامه هاي روغنکاري توجه به مسير روغنکاري
مهم است.
فرم مسيرهاي روغن کاري در آخر هر هفته براي هفته بعد تکميل
مي شود و در اختيار روغن کاران و پرسنل توليد جهت اطلاع و
آمادگي آنها قرار مي گيرد .

## Slide 225
فرم گزارش روغن کاري :
پس از انجام عمليات روغن کاري در انتهاي هرروز کاري لازم
است فرم گزارش روغن کاري تکميل شود .

## Slide 226
تعميرات کلي و اساسي :
:: در فواصل زماني مشخص در طول عمرمفيد دستگاه ها
لازم است که ماشين آلات تحت تعميرات کلي و اساسي
قرار گيرند .
( مثلاً ساليانه يا دو سال يک بار يا شش ماه يكبار و ...)

## Slide 227
:: دستورالعمل هاي لازم در امر تعميرات اساسي به منظور
راهنمايي کارکنان نت :
الف - توسط قسمت مهندسي تهيه مي شود؛
( تجارب گذشته وتماس با سازندگان )
ب- توسط سازندگان ماشين آلات در اختيار صنعت
مربوطه قرارمي گيرد .

## Slide 228
:: به منظور صرفه جويي در زمان رکود ماشين ها، استفاده از
تکنيک هاي کنترل پروژه و نمايش فعاليت هاي لازم به
صورت شبکه هاي مسير بحراني (ترجيحاً به صورت GERT )
بسيار مفيد خواهد بود و باعث افزايش کارايي عمليات نت
خواهد شد .

## Slide 229
:: به منظور جلوگيري از رکود توليد در دوره هاي کار کارخانه ،
امر تعميرات اساسي معمولاً به دوره هاي ساليانه موکول
مي شود ؛ در اين صورت توجه به امور زير لازم است :
- عدم اعمال سرپرستي و نظارت کافي بر کار .
- نياز به برنامه ريزي دقيق براي تهيه کليه قطعات ، ابزار و
تخصص هاي مورد نياز قبل از شروع عمليات .

## Slide 230
- معمولاً تسهيلات و امکانات رفاهي(حمل و نقل، رستوران،
کمکهاي اوليه و...) در دوره تعطيلات ساليانه در دسترسي نيست .
- معمولاً امکانات فني نظير دسترسي به نقشه ها، بايگاني
اسناد فني، چاپ و تکثير و ... براحتي در دسترس نيست .
- عدم امکان استفاده از فصل مناسب براي استراحت و گردش
در تعطيلات ساليانه براي کارکنان نت.

## Slide 231
:: در مواردي که بخواهيم از رکود توليد جلوگيري شود :
ممکن است امر تعميرات اساسي ماشين آلات به صورت
يک برنامه تعميرات پيشگيري در برنامه ساليانه پيشگيري
گنجانيده شود .

## Slide 232
در اين صورت امر اجراي تعميرات اساسي به دور از تعجيل و در
فرصت هاي مناسب تر قابل انجام است .
ولي بايد توجه داشت که در اين گونه موارد , بايد در طراحي
واستقرار کارخانه در کنار ماشين آلات اصلي (و يا کليه ماشين آلات ) ، ماشينهاي کمکي و يدکي منظور شده باشد .

## Slide 233
اطلاعات و مدارک پشتيباني فني :
نکته مهم در هنگام خريد ماشين آلات ، کيفيت اطلاعات و
مدارک فني است که از طرف فروشنده همراه با ماشين ارسال
مي شود .
اسناد و مدارک فني بايد در يک سيستم منظم و قابل دسترس
نگهداري شوند .

## Slide 234
اطلاعات اصلي مورد نياز عبارتند از :
مشخصات فني دستگاه (شرح دستگاه):
نام ، مدل ، ابعاد ، وزن ، قدرت ، نوع مصرف انرژي و ...
دستورالعمل نصب و راه اندازي: چگونگي نصب و راه اندازي،
ابعاد فونداسيون ها ، ترتيب نصب قسمت هاي مختلف دستگاه ،
محل نصب ، مسايل ايمني ، دستور آزمايشات قبل از
راه اندازي ، نحوه راه اندازي و . . .

## Slide 235
روش بهره برداري ( نحوه کار دستگاه ):
مأموريت هاي دکمه ها و اهرم ها ، اتصالات و روش هاي
عيب يابي براي بهره برداران ، مسايل ايمني هنگام کار با
دستگاه و ...
دستورالعملهاي نت (چگونگي نگهداري و تعميرات دستگاه):
نحوه سرويس ، روغن کاري ، تعميرات اساسي و کلي ،
تعميرات دوره اي ، تعويض قطعات يدکي ، نقشه هاي
عيب يابي ، نقشه سيستم هاي الکتريکي و هيدروليکي و
پنوماتيکي.
235

## Slide 236
ليست قطعات يدکي (اجزا تشکيل دهنده دستگاه):
کتابچه نشان دهنده شکل قطعات , شماره فني قطعات ,
نحوه سفارش دهي و . . .
آموزش پرسنل در حين کار : دياگرام هاي قابل نصب روي ديوار
نشان دهنده روش هاي صحيح بهره برداري وانجام عمليات نت، رعايت اصول ايمني در هنگام کار ( بهره برداري و نت ) و . . .

## Slide 237
فيلم ها , اسلايد ها و کتاب هاي آموزشي
در مورد دستگاه ( آموزش هاي کلي )
براي پرسنل توليد ( بهره برداري ) و نت .

## Slide 238
نکات مهم :
- ساختماني مطمئن با تجهيزات لازم مثل انواع کشوها ,
کمدها , آويزهاي نقشه و ...
- اسناد و مدارک فني در کيفيت خوب و با دوام نگهداري مي شوند
( تا در هنگام استفاده مکرر توسط پرسنل نت , از بين نرود )

## Slide 239
- اسناد و مدارک فني بايد در يک سيستم منظم و قابل دسترسي
نگهداري شوند (از نظر بايگاني , کدبندي , چيدن در قفسه ها)
و از همه مهمتر ”امکان دسترسي سريع“ به آنها.
- ليست اسناد مورد نياز ( به تعداد ) مي تواند همراه با يک برگه
سفارش خريد ماشين ارسال شود و يا در متن قرارداد خريد
ماشين گنجانيده شود .

## Slide 240
تاريخچه سوابق کار و تعميرات :
يکي از مدارک فني مهم که بعد از نصب دستگاه و در حين
بهره برداري تهيه و تکميل مي شود , ” تاريخچه سوابق کار
تعميرات“ مي باشد .
براي هر يک از دستگاه هاي توليدي و تجهيزات کارخانه لازم است
يک کارت به عنوان کارت سابقه کارکرد و عمليات تعميراتي انجام
شده روي دستگاه تهيه و نگهداري شود .

## Slide 241
اين کارت ها بر اساس نام دستگاه ها ( کد دستگاه ها ) بايگاني
مي شوند.
اين کارت ها , يک منبع مهم اطلاعات بازگشتي مي باشد .
موارد روي کارت :
تاريخ انجام عمليات تعميري، شماره درخواست کار تعميراتي
(براي رجوع به اطلاعاتي که روي آن کارت ثبت شده) , شرح
خرابي , علل خرابي , شرح کار انجام شده , مدت زمان رکود
دستگاه , زمان صرف شده براي تعمير.

## Slide 242
از اين کارت ها , بخش مهندسي استفاده مي کنند . بر اساس
بازبيني منظم اين کارت ها و تجزيه و تحليل اطلاعات آنها و
بر اساس آن موارد ذيل انجام مي شود :
تجديد نظر ، تصحيح و تکميل دستورالعمل هاي تعميراتي
تجديد نظر ، تصحيح و تکميل دستورالعمل هاي پيشگيري
اعمال بهسازي در طرح ماشين آلات

## Slide 243
برآورد و تعيين حجم نيروي انساني لازم
برآورد تجهيزات مورد نياز
تعيين زمان بهينه براي باز نشسته کردن دستگاه ها
( با محاسبات اقتصاد مهندسي )
پريود هاي مناسب براي اعمال تعميرات پيشگيري
دقت و توجه امور مديريت فني در تکميل , نگهداري و استفاده مستمر از اطلاعات
اين کارت ها مي تواند اثر مثبتي در بهسازي سازمان نت داشته باشد .

## Slide 244
نکات مهم در مورد خريد ماشين آلات :
عوامل مهم در تصميم گيري :
1. ظرفيت توليد 2. قيمت
3. زمان تحويل
4. شرايط حمل و نصب و راه اندازي
5. اطلاعات و مدارک پشتيباني فني
6. قابليت تعمير 7. قابليت اطمينان

## Slide 245
الف ) قابليت تعمير ( با تأکيد بر محيط ايران )
- دسترسي راحت به قطعات يدکي ( امکان ساخت قطعات
در ايران )
- استفاده از اين دستگاه در مراکز صنعتي مجاور ( يا در ايران )
- نمايندگي فروش دستگاه و تأمين خدمات پس از فروش در ايران
وجود دارد ؟

## Slide 246
- امکانات آموزش پرسنل در بهره برداري و نگهداري
و تعميرات دستگاه , توسط سازنده .
- آيا در طراحي , شرايط ايمني و راحتي و سرعت در
تعويض و نصب قطعات رعايت شده است ؟
- ميزان قيمت قطعات يدکي
- چند درصد از قطعات يدکي را خود سازنده مي سازد ؟

## Slide 247
ب ) قابليت اطمينان ( با تأکيد بر محيط ايران )
- چراغ ها , علايم عيب نما , بوق هاي اخطار و . . . روي
دستگاه نصب شده است ؟
- آيا قطعات اصلي و کليدي داراي يدک هستند ؟

## Slide 248
- محافظت کامل براي قسمت هاي حساس دستگاه در مقابل
ورود گرد و غبار , خاک , رطوبت، بخار و ...
( شرايط نامساعد محيط کار ) وجود دارد ؟
- مسايل ايمني براي کارکنان رعايت شده ؟
- آيا يدك براي زير سيستم هاي کنترل کننده وضعيت ماشين
( تروموستات , شيرهاي اطمينان و ... ) وجود دارد ؟

## Slide 249
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 250: سيستمهاي اطلاعات بازگشتي

## Slide 251
يکي از مهم ترين منابع در تهيه برنامه هاي نت , اطلاعات
بازگشتي است .
همه کارها در زمينه نت , بايد ثبت شود و طي گردش مشخصي
در سازمان جاري شود .

## Slide 252
نمونه هايي از آمارهايي که در سيستم نت بايد تهيه شود :
:: درصد کارهاي تعميراتي برنامه ريزي شده به کل کارها
به صورت ريالي يا به صورت ميزان نيروي انساني به کاررفته،
در هر کارگاه و به ازاي هر ماشين.
:: ساعات از کار افتادگي تجهيزات و دلايل از کار افتادگي آنها
در هر کارگاه , براي هر ماشين و براي هر سازنده.
:: کل هزينه هاي نت مصرف شده در يک پريود معين .

## Slide 253
:: آمار زمان هاي مصرف شده در فرآيند تعميرات شامل :
زمان آماده سازي , زمان عيب يابي , زمان تعويض قطعه ,
زمان تعمير قطعه , زمان نصب مجدد قطعه , زمان آزمايش
و راه اندازي .
:: آمار MTBF و MTTR .
متوسط زمان لازم براي تعمير : Mean Time To Repair
متوسط زمان بين دو خراب متوالي دستگاه :
Mean Time Between Failures

## Slide 254
نمونه اي از فعاليت هايي که بر اساس تجزيه و تحليل آمارها و
گزارشات دريافتي انجام مي شود :
- محاسبه نسبت از کارافتادگي دستگاه به کل زمان کارکرد
( درصد رکود دستگاه جهت تعميرات ) براي همه دستگاه ها
و سازندگان به تفکيک . ارائه به مديريت و جلوگيري از
ادعاهاي احتمالي امور توليد در مورد دلايل کسر توليد ) .

## Slide 255
- بهسازي روش ها و برنامه هاي نت ( تغييرات در پريودهاي
بازرسي و برنامه هاي پيشگيري , تغيير روش هاي بازرسي)

## Slide 256
- تجزيه و تحليل زمان هاي صرف شده براي انواع تعميرات
و براي هر يک از تجهيزات و سازندگان و به دنبال آن :
. تقويت تخصص افراد ( از طريق آموزش و ساير روش ها )
. تهيه قطعات يدکي و تجهيزات
. افزايش نيروي انساني
. ارزيابي کيفيت سازندگان براي خريد هاي آتي
. محاسبه قابليت اطمينان تجهيزات مختلف

## Slide 257
تجزيه و تحليل دلايل ايجاد خرابي ها و به دنبال آن :
:: بررسي و اصلاح نحوه بهره برداري از دستگاه
توسط پرسنل توليد .
:: پيشنهاد براي اعمال تعميرات اصلاحي

## Slide 258
کدگذاري خرابي ها :
بايد دلايل خرابي ها کد بندي شود تا ارسال گزارشات و
تحليل آنها راحت تر و سريع تر انجام شود .
نمونه اي از کدبندي ( دلايل خرابي ) تجهيزات :
الف. ناشي از نحوه بهره برداري
به طور کلي ، سه نوع خرابي : ب. ناشي از سازمان نت
ج. ناشي از سازندگان تجهيزات

## Slide 259
انجام تحليل فراواني :
انجام تحليل پارتو ( انجام اقدامات اصلاحي در جهت کاهش
خرابي ها )
تحليل روند در تغييرات فراواني خرابي ها ( بررسي نحوه تأثير
گذاري سياست هاي جديد )
تعداد رخداد | نوع خرابي

## Slide 260
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 261: سرويسهاي قابل دريافت از پيمانكاران

## Slide 262
در برخي موارد به خصوص در شروع دوره بهره برداري از
يک ماشين ) به دلايلي مانند :
آشنايي کارکنان نگهداري و تعميرات به ماشين ها , پيچيدگي
امور تعميرات , مشکلات انجام عمل تعميرات و سرويس هاي
فني , عدم دسترسي به کارگران و تکنسين هاي متخصص .

## Slide 263
لازم مي آيد که قسمتي از امور نگهداري و تعميرات طي
قرارداد هاي مشخص به پيمانکاران واگذار شود .
در حال حاضر در اروپا , به طور متوسط حدود 20 درصد از
کارهاي نت توسط پيمانکاران انجام مي شود .
( كه در 10 سال اخير روند افزايشي نيز داشته است ) .

## Slide 264
معايب واگذاري امور نت به پيمانکاران :
1- هزينه بالاتر
2- تأخير در انجام عمليات ( بخصوص سرويس هاي اضطراري )
3- امکان ثبت و گزارش عمليات تعميراتي بصورت دقيق و منظم
وجود ندارد .

## Slide 265
4- امکان کسب تجربه و آموزش را از پرسنل دائم مي گيرد .
5- پرداخت قيمت هاي بالاتر براي قطعات يدکي
6- در صورت قطع ناگهاني قرارداد , آمادگي براي ارائه
سرويس هاي مربوطه وجود ندارد .

## Slide 266
نکات مهم در واگذاري امور نت به پيمانکاران :
1. پيمانکاراني که به کارخانجات سازنده دستگاه ها وابستگي
داشته باشند ترجيح داده شوند .
2. براي ماشين آلات جديد , مي توان براي مدت مشخص از زمان
شروع بهره برداري , خدمات نت را به پيمانکاران نصب و
راه اندازي سپرد .

## Slide 267
3. قابليت اطمينان و توانايي پيمانکار .
4. وجود افراد مشخص که نام هاي آنان در قرارداد ذکر
شده است .
5. امکان دسترسي سريع و آسان به پيمانکار .
6. اطمينان از اينکه پيمانکار قطعات يدکي , مواد و مصالح لازم
را به حد کافي در اختيار دارد .

## Slide 268
7. رعايت اصول ايمني و مقررات داخلي صنعت و حفظ روابط
انساني با کارکنان .
8. قبول مسئوليت آموزش به پرسنل داخلي صنعت .
9. تأمين اطلاعات بازتابي در مورد خرابي ها .
10. حفظ اطلاعات داخلي سازمان به صورت محرمانه .

## Slide 269
برخي از انواع خدماتي که ممکن است به يک پيمانکار
واگذار شود :
نصب و راه اندازي يک ماشين جديد .
تعميرات اساسي و دوره اي ماشين ها .
امور مهندسي نظير تهيه شناسنامه تجهيزات يا تهيه برنامه هاي پيشگيرانه .
انجام عمليات تعميرات پيشگيرانه ، سرويس کاري و روغن کاري .
تأمين کارگر براي انجام تعميرات اساسي .

## Slide 270
نکاتي در رابطه با قطعات يدکي و لوازم مصرفي توليد:
قطعات يدکي و لوازم مصرفي :
الف. سازندگان اصلي ماشين آلات
ب.تهيه توسط پيمانکاران
ج.تهيه در داخل کارخانه(کارگاه مرکزي نت)
توصيه مي شود , حداقل براي تا حدود 1.5 سال اول دوره
بهره برداري , قطعات يدکي از خود سازندگان اصلي تهيه شود .

## Slide 271
به علت :
1- حصول اطمينان از دسترسي به قطعات يدکي با
مشخصات صحيح و دقيق براي شروع دوره بهره برداري .
2- داشتن نمونه هاي فيزيکي به منظور تعيين و تدوين
مشخصات فني و مقايسه کيفيت ها ، تهيه نقشه ها
و تعيين روشهاي ساخت .

## Slide 272
توليد قطعات يدکي و لوازم مصرفي در داخل کارخانه توسط
کارگاه مرکزي نت توصيه نمي شود و مقرون به صرفه نمي باشد ،
زيرا :
امور نت ( پيشگيري و اظطراري ) تحت الشعاع توليد
قطعات يدکي قرار مي گيرد.
2. ساخت قطعات در حجم محدو د، اقتصادي نمي باشد.
( گران تمام مي شود )
3. کارگاه قادر به توليد انواع قطعات يدکي نمي باشد .
بعلت تنوع بالا در طرح و در جنس قطعات يدکي

## Slide 273
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 274: استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل

## Slide 275
کاربرد کامپيوتر در برنامه ريزي
و کنترل امور مديريت فني ( نت ) :
1. طراحي سيستم مديريت و برنامه ريزي و کنترل ( دستي )
2. تسريع و دقت در امر پردازش داده ها ( کامپيوتر )

## Slide 276
چرا کامپيوتر ؟
1- حجم بالاي اطلاعات
2- نياز به دسترسي سريع , صحيح و دقيق به اطلاعات
3- بهنگام سازي سريع اطلاعات
4- هزينه پايين استفاده از کامپيوتر
5- استفاده از نرم افزار هاي مناسب و آماده در زمينه امور
مديريت فني ( نت )

## Slide 277
زمينه هاي اصلي استفاده از کامپيوتر
در سيستم مديريت فني :
بانک اطلاعاتي ؛ گزارش گيري از بانک اطلاعاتي
با سرعت و دقت بالا و در فرم هاي دلخواه
کنترل ؛ تهيه اطلاعات بازگشتي , کنترل زمان ها و
برنامه هاي اجرايي و ...

## Slide 278
نکته مهم :
1. سياست گذاري , طراحي سيستم و تعيين روش ها
2. تصميم گيري در مورد استفاده از کامپيوتر

## Slide 279
در رابطه با نرم افزار هاي موجود در بازار :
رعايت احتياط ضروري است . نكات:
1- استفاده از نرم افزار هاي آماده موجود , بدون مطالعه و
ارزيابي دقيق , مي تواند طراحي سيستم را تحت الشعاع
نرم افزار قرار دهد .
2- ابتدا سيستم بايد به طور کامل طراحي شود ، سپس متناسب
با سيستم , نرم افزاري مناسب انتخاب و تهيه گردد ؛ و اينكه

## Slide 280
شايد استفاده از نرم افزار ها براي برخي از زير سيستم هاي
طراحي شده مناسب باشد .
3- در صورت مناسب بودن نرم افزار هاي موجود با سيستم
طراحي شده ي ما , هزينه خريد نرم افزار به مراتب پايين تر
از هزينه طراحي و ساخت نرم افزار خواهد بود .
4- بررسي نرم افزار هاي موجود و شناخت آنها

## Slide 281
نمونه اي از خدمات قابل دريافت از کامپيوتر :
1- نمودار هاي سازماني براي بخش هاي اصلي نت شامل:
بخش مهندسي، انبار فني و بخش اجرايي .
2- آمار نيروي انساني و امور مربوط به انسان ( استخدام ,
اخراج , حضور و غياب و ... ) .
3- آمار هزينه ها ( امور نت ، مهندسي ، انبارها، ... ) .

## Slide 282
4- آمار مربوط به روش ها و دستور العمل ها ( برنامه هاي
زمان بندي ، سوابق فني تجهيزات، .... ) .
5- آمار مربوط به سيستم سفارشات و کنترل موجودي انبار
قطعات يدکي .

## Slide 283
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني

## Slide 284: انبارهاي فني

## Slide 285
انبار فني ( قطعات يدکي و مواد مصرفي ) :
:: يکي از سه بخش اصلي سيستم نت ، انبارفني مي باشد .
:: نقصان در تأمين قطعات يدکي و لوازم مصرفي مي تواند
امور نت را مختل کند و باعث رکود توليد شود .
:: دو وظيفه مهم انبار فني :
- انجام فعاليتهاي فيزيکي در رابطه با دريافت ، نگهداري
و صدور قطعات و لوازم.
- کنترل ميزان موجودي انبار.

## Slide 286
:: از يک طرف کمبود قطعات يدکي و مواجه با کسري ، امور نت
و امور توليد را مختل مي کند . از طرف ديگر ذخيره انبوهي از
قطعات يدکي ، هزينه رکود سرمايه ، نياز به فضا ، پرسنل و
کلاً هزينه هاي انبارداري را به دنبال دارد .
نياز به يک سياست بهينه جهت تعديل اين دو هزينه وجود دارد .
سياست کنترل موجوديها
متصدي : بخش مهندسي در امور مديريت فني

## Slide 287
:: پارامترهايي که در اين سيستم بايد مقاديرشان تعيين شود :
- تعيين نوع سيستم سفارش دهي
- تعيين مقدار اقتصادي سفارش
- تعيين فواصل بهينه سفارش دهي
- تعيين مقدار ذخيره اطمينان براي هر کالا
- تعيين سرعت و الگوي مصرف هر کالا ( سرعت مصرف يا
نرخ تقاضا تصادفي است )

## Slide 288
:: اين پارامتر ها با هدف حداقل کردن هزينه ها تعيين مي شوند .
هزينه هاي :
1. انبارداري
2. سفارش دهي
3. مواجه با کسري

## Slide 289
تعيين سياست هاي کنترل موجودي و تعيين مقادير اقتصادي :
براساس اطلاعات بازگشتي و گزارشات دريافتي
( آمار مستمر در مورد مصارف و هزينه ها و . . . )
توسط بخش مهندسي در مديريت امور فني تهيه مي شود .

## Slide 290
بخش هاي اصلي انبار فني :
وظايف بخش کنترل موجوديها در انبار فني :
- نگهداري يک سيستم منظم از وضعيت و پارامترهاي موجودي
- ارسال گزارشات دقيق به بخش مهندسي
- صدور سفارش خريد بر اساس سياست هاي تعيين شده
- کدگذاري اجناس و اقلام در انبار

## Slide 291
در رابطه با فعاليت هاي فيزيکي ( نگهداري , دريافت و صدور
کالاها )
نگهداري موجودي ها :
بر اساس دستور العمل هاي فني و توصيه هاي سازندگان و نيز
تجربه و آگاهي علمي مسئولين انبار جهت جلوگيري از فاسد
شدن و صدمه ديدن قطعات و لوازم .

## Slide 292
دريافت ( واردات ) :
- دريافت کالا از فروشندگان .
- بررسي کيفيت کالاها بر اساس مشخصات فني و بررسي
کميت کالاها بر اساس سفارش خريد .
- تحويل کالا ها به قسمت نگهداري .
- گزارش به قسمت کنترل موجودي ها .

## Slide 293
صدور ( صادرات ) :
- صدور کالا به مصرف کنندگان ( امور اجرايي نت ) بر
اساس مجوز صدور کالا
- شمارش مقدار کالاها (هماهنگي با قسمت کنترل موجودي ها)

## Slide 294
بخش کنترل موجودي ها ( اجراي سياست هاي بخش مهندسي )
بخش فيزيکي : - دريافت - نگهداري - صدور
انبار فني
بخش مهندسي
( سياست گذاري )

## Slide 295
انبار هاي اقماري :
در کاخانجات بزرگ ، به علت رفع معايب سيستم هاي متمرکز
( تسريع و تسهيل در امر خدمات رساني ) , لازم است که
هر يک از گروه هاي نت مستقر در کارگاه هاي توليدي ,
انبار هاي کوچکي تحت عنوان انبار هاي اقماري داشته باشند .

## Slide 296
انبار هاي اقماري از طريق انبار مرکزي تغذيه مي شوند .
نگهداري کالا ها و قطعات در انبار اقماري در حداقل تعداد
و مقدار ممکن صورت مي گيرد .
فقط کالا ها و قطعاتي که به طور مستمر ( روزمره ) مورد نياز
است در انبار هاي اقماري نگهداري مي شود .

## Slide 297
مجزا بودن انبار فني :
انبار هاي مواد و قطعات اوليه براي فرآيندهاي توليدي
انبار هاي کالاهاي عمومي نظير وسايل ايمني و غيره
انبار فني ( قطعات يدکي و لوازم مصرفي امور نت )

## Slide 298
خصوصيات انبار هاي فني :
1. تنوع اجناس در انبار فني به مراتب بيشتر از ساير انبار ها
است .
2. حجم موجودي ها به مراتب کم تر از انبار هاي توليدي است .
3. مصرف کننده اصلي موجودي ها , قسمت نت مي باشد .

## Slide 299
4. کارکنان انبار هاي فني که با کالا هاي متفاوت و مشخصات
فني پيچيده سر و کار دارند , نياز به مهارت هاي بالايي دارند .
به دليل خصوصيات فوق , علما بر مجزا بودن انبار فني از ساير
انبار ها، تأکيد فراوان دارند .

## Slide 300
کاتالوگ هاي انبار :
در يک سيستم کامپيوتري , انواع گزارشات لازم را مي توان از
بانک اطلاعاتي دريافت نمود .
ولي در يک سيستم دستي , بر حسب تجربه , در دست بودن کاتالوگ هاي زير ضروري است :

## Slide 301
1- ليست نشان دهنده محل نگهداري کالا
بر حسب نوع کالا و قطعه ( نام و ساير مشخصات )
بر حسب شماره فني کالا در سيستم کدگذاري قطعات
انبار
2- ليست نشان دهنده انواع مارک هاي تجاري مشابه براي کالاها

## Slide 302
كليات
برنامه ريزي و کنترل امور نگهداري و تعميرات
نمونه هايي از سيستم کنترل
مديريت و پرسنل بخش نگهداري و تعميرات
تشكيلات سازماني نگهداري و تعميرات
بازرسيهاي فني و تعميرات پيشگيري
سيستمهاي اطلاعات بازگشتي
پيمانكاران
استفاده از كامپيوتر در امور برنامه ريزي و كنترل
انبارهاي فني